## Slide 1: 计算机网络课程设计

## Slide 2: 实验5： 路由器配置实验
1.实验目标
  本实验的目的是了解如何通过Console口对路由器进行初始配置，例如IP信息、权限和账户等。
2.实验平台
  Packet Tracer环境配置：Windows 11（任何可以安装Cisco Packet Tracer的平台均可以完成）。
3.实验工具
  Cisco Packet Tracer 8.2.1

## Slide 3: 实验5： 路由器配置实验
4.实验原理(路由器的四种工作模式)
  在连接并登录路由器后，进入可操作的状态。路由器在可操作状态下有四种模式，分别为用户模式、特权模式、全局模式和接口模式。不同的模式下，路由器允许执行的命令是不同的，也就是说，每个模式都有自己的命令范围。一般来说，用户模式的命令范围最小，特权模式的命令范围最大，全局模式和接口模式的命令范围介于二者之间。

## Slide 4: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （1）构建网络拓扑结构
    启动思科模拟器，从左下角的设备框中拖动1台1841路由器、1台2950-24交换机和2台主机到工作区。使用配置线将路由器的Console口与主机PC0的RS 232口相连，使用直通线将其他设备的以太网口相连，构建实验拓扑结构。配置线的连接方式需要特别注意，否则无法进行路由器的配置操作。
  （2）配置主机的IP信息
    在工作区中，双击PC1主机图标打开配置窗口，切换到“Desktop”选项卡，点击“IP Configuration”按钮，即可看到PC1的IP配置界面。依次为PC1主机设置IP地址、子网掩码和网关。PC0主机使用配置线与路由器的Console口相连，因此不需要设置IP地址、子网掩码和网关。
设备 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
PC0 | RS 232 | N/A | N/A | N/A
PC1 | Fa0 | 192.168.1.2 | 255.255.225.0 | 192.168.1.1

## Slide 5: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （3）路由器Console口配置
    PC0主机使用配置线将其RS 232口与路由器的Console接口相连，并根据表7-4的内容为其设置IP信息。
    在工作区中，单击PC0图标打开配置窗口，切换到“Desktop”选项卡，点击“终端”按钮，就可以看到PC0的终端配置界面
设备 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
R0 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.225.0 | N/A

## Slide 6: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （3）路由器Console口配置

## Slide 7: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （4）路由器连通性测试
    为了检验PC1主机与Router0之间的网络连通性，我们可以在PC1主机上执行ping命令。首先，用鼠标左键单击PC1主机的图标，打开其配置界面。然后，选择“Desktop”选项卡下的“Command Prompt”按钮，进入命令行模式。接着，在命令行中输入“ping 192.168.1.1”并按回车键。

## Slide 8: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （5）telnet登陆配置
    为了使用Telnet协议远程登录路由器，需要在路由器上创建一个admin账户，并为其分配一个特权级别。在Packet Tracer中，路由器支持16个不同的特权级别，从0到15，每个级别对应不同的命令权限。在PC0的终端窗口中输入以下命令：

## Slide 9: 实验5： 路由器配置实验
5.实验步骤
  （6）Telnet登录测试
    在PC1的“Command Prompt”窗口中使用Telnet命令来远程登录Router0。输入“Telnet 192.168.1.1”后，按照提示输入用户名admin和密码456。图展示了PC1主机成功地通过Telnet连接到Router0的过程。为了进入特权模式，还需要输入另一个密码123。一旦登录到路由器，就可以像使用Console口一样对路由器进行各种配置操作。