## Slide 1: 第1章 微型计算机系统概述

## Slide 2: 第1章 微型计算机系统概述
教学重点
微型计算机的系统组成
IBM PC系列机的主机板

## Slide 3: 1.1 微型计算机的发展和应用
1946年，世界上出现第一台数字式电子计算机ENIAC（电子数据和计算器）
发展到以大规模集成电路为主要部件的第四代，产生了微型计算机
1971年，Intel公司设计了世界上第一个微处理器芯片Intel4004，开创了一个全新的计算机时代
采用4004的计算器
Intel 4004
什么是微机？
以大规模、超大规模集成电路为主要部件，以集成了计算机主要部件——控制器和运算器的微处理器为核心所构造出的计算机系统。

## Slide 4: 1.1.1 微型计算机的发展
第1代：4位和低档8位微机
  4004→4040→8008
第2代：中高档8位微机
  Z80、I8085、M6800，Apple-II微机
第3代：16位微机
  8086→8088→80286，IBM PC系列机
  (IBM PC/XT采用8088作为微处理器， IBM PC/AT采用80286作为微处理器。现在， IBM PC/XT/AT统称为IBM PC系列机)

## Slide 5: Apple微型计算机
Apple-I
Apple-II

## Slide 6: IBM PC系列机
8088CPU
IBM PC机
IBM PC/AT机
IBM PC/XT机

## Slide 7: 1.1.1 微型计算机的发展（续）
第4代：32位微机
  80386→80486→Pentium→Pentium II →Pentium III →Pentium 4
  32位PC机、Macintosh机、PS/2机
第5代：64位微机
  IA-64结构：Itanium（安腾）
  x86结构：AMD的64位处理器、Intel 64处理器

## Slide 8: 英特尔微处理器芯片
80386
Pentium
Pentium 4

## Slide 9: 摩尔定律
集成电路生产技术推动了计算机的飞速发展
摩尔定律（Moore's Law）
  集成电路上晶体管密度每年将翻倍
  每隔18个月硅片密度（晶体管容量）将翻倍
  每18个月，集成电路的性能将提高一倍，而其价格将降低一半
摩尔定律不会永远持续
  今后，性能提高更多地得益于计算机系统结构的革新
  现在，多核处理器使得摩尔定律延续

## Slide 10: 专用微处理器
单片机（微控制器，嵌入式控制器，MCU）
  Intel的MCS-48，MCS-51，MCS-96/98系列
  爱特梅尔（Atml）公司的AT89系列（与MCS-51兼容），AT91系列（基于ARM内核）
  Microchip Technology公司的PIC系列
数字信号处理器（DSP）
  专注于数字信号的高速处理
  美国德州仪器TI公司TMS320各代产品
  主要应用于通信、消费类电子产品和计算机
主要应用形式：嵌入式系统
将CPU以及其他主要部件（如ROM、RAM、I/O接口）都集成在一个微处理器芯片中

## Slide 11: 处理器的基本性能指标
字长（Word）
  处理器每个时间单位处理的二进制数据位数
  （例如一次进行运算、传输的位数）
  指示处理器的数据处理能力
时钟频率
  处理器的处理速度
  反映处理器的基本时间单位
集成度
  芯片上集成的晶体管数量
  表明处理器的生产工艺水平
4、8、16、32、64、128
Hz、kHz、MHz、GHz

## Slide 12: 1.2 微型计算机的系统组成
运算器 控制器
寄存器组
内存储器 总线
输入输出
接口电路
外部设备 软件
微处理器
微型计算机
微型计算机系统

## Slide 13
微处理器（Microprocessor）
  一个大规模集成电路芯片
  内含控制器、运算器和寄存器等
  微机中的核心芯片
微型计算机（Microcomputer）
  通常指微型计算机的硬件系统
  还有一般的说法：微机、微型机
微型计算机系统（Microcomputer system）
  指由硬件和软件共同组成的完整的计算机系统

## Slide 14: 1.2.1 冯·诺依曼计算机结构
ENIAC
冯·诺伊曼

## Slide 15: 冯·诺伊曼计算机的基本思想
采用二进制形式表示数据和指令。指令由操作码和地址码组成。
将程序和数据存放在存储器中，计算机在工作时从存储器取出指令加以执行，自动完成计算任务。这就是“存储程序”和“程序控制”（简称存储程序控制）的概念。
指令的执行是顺序的，即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行，程序分支由转移指令实现。
计算机由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成，并规定了5部分的基本功能。

## Slide 16: 1.2.2 微型计算机的硬件组成
图1.1 微型计算机的系统组成
控制总线CB
数据总线DB
地址总线AB
系
统
总
线
形
成
处
理
器
子
系
统
I/O设备
I/O接口
存储器
系统总线BUS
微处理器子系统
存储器
I/O接口
I/O设备
系统总线
所有的外部设备都通过I/O接口与主机系统进行信息交换。

## Slide 17: 系统总线
总线是传送信息的公共通道
微机系统采用总线结构连接系统功能部件
总线信号可分成三组
  地址总线AB：传送地址信息
  数据总线DB ：传送数据信息
  控制总线CB ：传送控制信息

## Slide 18: 总线信号
地址总线AB
  输出将要访问的内存单元或I/O端口的地址
  地址线的多少决定了系统直接寻址存储器的范围
数据总线DB
  CPU读操作时，外部数据通过数据总线送往CPU
  CPU写操作时，CPU数据通过数据总线送往外部
  数据线的多少决定了一次能够传送数据的位数
控制总线CB
  协调系统中各部件的操作，有输出控制、输入状态等信号
  控制总线决定了系统总线的特点，例如功能、适应性等

## Slide 19: Intel 80x86CPU的地址线条数
Intel80x86 地址条数 存储容量
8086 20 1MB
8088 20 1MB
80286 24 16MB
80386 32 4GB
~Pentium4

## Slide 20: Intel 80x86CPU的数据线条数
Intel 80x86 数据位数
8086 16
8088 8
80286 16
80386~Pentium 4 32

## Slide 21: 系统总线的使用特点
除了CPU外，还有DMA控制器和协处理器都具有控制系统总线的能力。它们被称为“总线主控设备”
在某一个时刻，只能由一个总线主控设备来控制系统总线
在连接系统总线的各个设备中，某一个时刻只能有一个发送者向总线发送信号；但可以有多个设备从总线上同时获得信号

## Slide 22
PCI总线
ISA总线
USB总线

## Slide 23: I/O接口和I/O设备
I/O设备(Peripheral）：用户与微机交互
  输入（Input）设备
    标准输入设备：键盘
  输出（Output）设备
    标准输出设备：显示器
I/O接口(Interface)：外设和主机间的桥梁
  完成信号变换、数据缓冲、联络控制等工作
  较简单的I/O接口电路与主板一体
  较复杂的I/O接口电路制成独立的电路板（接口卡Card），例如显卡。

## Slide 24: 1.3基于8088CPU的PC微机系统结构
8088
微
处
理
器
8087
协
处
理
器
8288
总线控制器
I/O
通
道
8259
中断控制器
随机存储器
RAM
只读存储器ROM
8253
定时控制器
8237
DMA控制器
8255
并行接口
控制总线
数据总线
地址总线
地址锁存器
数据收发器
扬声器
接口
8284
时钟发生器
键盘
接口
系统配置开关

## Slide 25: 1.3基于8088CPU的PC微机系统结构
16位IBM PC系列机是32位微机的基础
8088CPU
IBM PC机
IBM PC/AT机
IBM PC/XT机
8088内部寄存器16位，外部数据总线8位。

## Slide 26: 8088的引脚图

## Slide 27: 1.3.1 主机板组成
微处理器子系统
  8088：16位内部结构、8位数据总线、20位地址总线、4.77MHz主频
存储器
  ROM-BIOS、主体为RAM
I/O接口控制电路
  8259A、8253、8237A、8255等
I/O通道
  62线的IBM PC总线

## Slide 28: 1.3.2 I/O空间的分配
80x86访问外设时，只使用低16位A0～A15，寻址64K个8位I/O端口
PC机仅使用低10位A0～A9，寻址1024个8位I/O端口

## Slide 29: 1.3.2 I/O空间的分配
系
统
板
000－01F
020－03F
040－05F
060－07F
080－09F
0A0－0BF
0C0－0DF
0E0－0FF
DMA控制器1
中断控制器1
定时计数器
并行接口电路
DMA页面寄存器
中断控制器2
DMA控制器2
协处理器
I/O
通
道
1F0－1F8
200－207
278－27F
2F8－2FF
378－37F
380－38F
3A0－3AF
3B0－3BF
3D0－3DF
3F0－3F7
3F8－3FF
硬盘适配器
游戏接口
并行打印机接口LPT2
串行通信接口COM2
并行打印机接口LPT1
SDLC通信接口
BSC通信接口
单色显示/打印机适配器
彩色图形适配器CGA
软盘适配器
串行通信接口COM1

## Slide 30: 1.3.3 8088内部结构
从功能分成两个单元：
  总线接口单元BIU——管理8088与系统总线的接口，负责CPU对存储器和外设进行访问（负责与内存或I/O端口传送指令或数据）
  执行单元EU——负责指令的译码、执行和数据的运算
EU的功能：
执行指令（ALU）
分析指令
暂存计算结果（通用寄存器组）
保留运算结果的特征（标志寄存器）
BIU访问内存或I/O接口:
指令队列实现指令预取
地址加法器算出访问的地址（段寄存器和指令中的地址）

## Slide 31
①BIU从内存取指令送到指令队列
②当EU执行指令时，BIU要配合EU从指定的内存单元或I/O端口中读取数据，或者把EU的操作结果送到指定的内存单元或I/O端口去。
两个单元相互独立，分别完成各自操作
两个单元可以并行执行，实现指令取指和执行的流水线操作

## Slide 32
早期的CPU执行指令的过程是：取指令－>执行指令－>再取指令－>……，串行执行。CPU效率较低。
在流水线方式下，BIU与EU同时动作（并行）完成指令周期，使得“取指令”和“执行指令”的操作在时间上是并行的，CPU效率高。
取指1
取指2
取指3
执行1
执行2
执行3
取指1
执行1
取指2
取指3
执行2
执行3
取指4
• • • • • •
• • • • • •
BIU
EU

## Slide 33: 8088/8086的寄存器结构
  8个通用寄存器
  4个段寄存器
  1个标志寄存器
  1个指令指针寄存器
它们均为16位!
汇编语言程序员看到的处理器，就是寄存器。
所以，一定要熟悉这些寄存器的名称和作用。

## Slide 34: 1. 通用寄存器
8088有8个通用的16位寄存器
  （1）数据寄存器: AX BX CX DX
  （2）变址寄存器: SI DI
  （3）指针寄存器: BP SP
4个数据寄存器还可以分成高8位和低8位两个独立的寄存器，这样又形成8个通用的8位寄存器
  AX： AH AL BX： BH BL
  CX： CH CL DX： DH DL

## Slide 35: （1）数据寄存器
AX称为累加器（Accumulator）
  使用频度最高。用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等
BX称为基址寄存器（Base address Register）
  常用做存放存储器地址
CX称为计数器（Counter）
  作为循环和串操作等指令中的隐含计数器
DX称为数据寄存器（Data register）
  常用来存放双字长数据的高16位，或存放外设端口地址

## Slide 36: （2）变址寄存器
16位变址寄存器SI和DI
常用于存储器变址寻址方式时提供地址
  SI是源地址寄存器（Source Index），DS与SI联用寻址数据段中的源操作数。
  DI是目的地址寄存器（Destination Index） ，ES与DI联用寻址附加段中的目的操作数。
在串操作类指令中，SI、DI还有较特殊的用法

## Slide 37: （3）指针寄存器
指针寄存器用于寻址内存堆栈内的数据
  SP为堆栈指针寄存器（Stack Pointer）,指示堆栈段栈顶的位置（偏移地址）
  BP为基址指针寄存器（Base Pointer），表示数据在堆栈段中的基地址
SP和BP寄存器与SS段寄存器联合使用以确定堆栈段中的存储单元地址
用8088/8086形成的微机系统中，堆栈区域设置在主存中，被称为堆栈段。
堆栈（Stack）是主存中一个特殊的区域，采用“先进后出”或“后进先出”存取操作方式、而不是随机存取方式。

## Slide 38: 2. 段寄存器
8088有4个16位段寄存器
  CS指明代码段的起始地址
  SS指明堆栈段的起始地址
  DS指明数据段的起始地址
  ES指明附加段的起始地址
每个段寄存器用来确定一个逻辑段的起始地址，每种逻辑段均有各自的用途

## Slide 39: 代码段寄存器CS（Code Segment）
代码段用来存放程序的指令序列
  代码段寄存器CS存放代码段的段地址
  指令指针寄存器IP指示下条指令的偏移地址
处理器利用CS:IP取得下一条要执行的指令

## Slide 40: 堆栈段寄存器SS（Stack Segment）
堆栈段确定堆栈所在的主存区域
  堆栈段寄存器SS存放堆栈段的段地址
  堆栈指针寄存器SP指示堆栈栈顶的偏移地址
处理器利用SS:SP操作堆栈顶的数据

## Slide 41: 数据段寄存器DS（Data Segment）
数据段存放运行程序所用的数据
  数据段寄存器DS存放数据段的段地址
  各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用DS:EA存取数据段中的数据

## Slide 42: 附加段寄存器ES（Extra Segment）
附加段是附加的数据段，也保存数据：
  附加段寄存器ES存放附加段的段地址
  各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用ES:EA存取附加段中的数据
串操作指令将附加段作为其目的操作数的存放区域

## Slide 43: 3. 指令指针寄存器
IP（Instruction Pointer）为指令指针寄存器，指示主存储器指令的位置
随着指令的执行，IP将自动修改以指示下一条指令所在的存储器位置
IP寄存器是一个专用寄存器
IP寄存器与CS段寄存器联合使用以确定下一条指令的存储单元地址

## Slide 44: 4. 标志寄存器
标志（Flag）用于反映指令执行结果或控制指令执行形式
8088处理器的各种标志形成了一个16位的标志寄存器FLAGS（程序状态字PSW寄存器）
程序设计需要利用标志的状态。

## Slide 45: 标志寄存器-分类
状态标志－－用来记录程序运行结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它
  CF ZF SF PF OF AF
控制标志－－可由程序根据需要用指令设置，用于控制处理器执行指令的方式
  DF IF TF
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
状态标志
方向标志
中断标志
跟踪标志
控制标志
进位标志
奇偶标志
半进位标志
零标志
符号标志
溢出标志

## Slide 46: 进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF＝1；
否则CF＝0
3AH + 7CH＝B6H，没有进位：CF = 0
AAH + 7CH＝（1）26H，有进位：CF = 1

## Slide 47: 零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF＝1；
否则ZF＝0
3AH＋7CH＝B6H，结果不是零：ZF＝0
84H＋7CH＝（1）00H，结果是零：ZF＝1
注意：ZF为1表示的结果是0

## Slide 48: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF＝1；
否则SF＝0
3AH＋7CH＝B6H，最高位D7＝1：SF＝1
84H＋7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF＝0
有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态

## Slide 49: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF＝1；否则PF＝0
3AH＋7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个“1”，是奇数：PF＝0
PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是 偶或奇，即使是进行16位字操作

## Slide 50: 溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，则OF＝1；
否则 OF＝0
3AH + 7CH＝B6H，产生溢出：OF＝1
AAH + 7CH＝（1）26H，没有溢出：OF＝0
？

## Slide 51: 什么是溢出
处理器内部以补码表示有符号数
8位表达的整数范围是：＋127 ~ －128
16位表达的范围是：＋32767 ~ －32768
如果运算结果超出这个范围，就产生了溢出
有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
3AH＋7CH＝B6H，就是58＋124＝182，
已经超出－128～＋127范围，产生溢出，故OF＝1；补码B6H表达真值是－74，显然运算结果也不正确
B6H＝10110110B，最高位为1，
作为有符号数是负数
对B6H求反加1等于：
01001001B＋1＝01001010B＝4AH＝74
所以，B6H表达有符号数的真值为－74

## Slide 52: 溢出和进位的区别
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，运算结果仍然正确
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，运算结果已经不正确
？

## Slide 53: 溢出和进位的对比
例1：3AH＋7CH＝B6H
无符号数运算： 58＋124＝182
范围内，无进位
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出
例2：AAH＋7CH＝（1）26H
无符号数运算： 170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算： －86＋124＝28
范围内，无溢出

## Slide 54: 溢出和进位的应用场合
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出

## Slide 55: 溢出的判断
判断运算结果是否溢出有一个简单的规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出
例1：3AH＋7CH＝B6H 溢出
例2：AAH＋7CH 无溢出
例3：3AH－7CH 无溢出
例4：AAH－7CH＝2DH 溢出

## Slide 56: 辅助进位标志AF（Auxiliary Carry Flag）
3AH＋7CH＝B6H，D3有进位：AF＝1
运算时D3位（低半字节）有进位或借位时，AF＝1；否则AF＝0

## Slide 57: 方向标志DF（Direction Flag）
用于串操作指令中，控制地址的变化方向：
  设置DF＝0，存储器地址自动增加；
  设置DF＝1，存储器地址自动减少
CLD指令复位方向标志：DF＝0
STD指令置位方向标志：DF＝1

## Slide 58: 中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）
控制可屏蔽中断是否可以被处理器响应：
  设置IF＝1，则允许中断；
  设置IF＝0，则禁止中断
CLI指令复位中断标志：IF＝0
STI指令置位中断标志：IF＝1

## Slide 59: 陷阱标志TF（Trap Flag）
用于控制处理器进入单步操作方式：
  设置TF＝0，处理器正常工作；
  设置TF＝1，处理器单步执行指令
单步执行指令——处理器在每条指令执行结束时，便产生一个编号为1的内部中断
这种内部中断称为单步中断
所以TF也称为单步标志
利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试
这种逐条指令调试程序的方法就是单步调试

## Slide 60: 8088的指令执行过程 例：ADD DS:[BX+0100H], AL
（1）取指令
（2）读取操作数
（3）完成运算
（4）写入运算结果

## Slide 61
请复习8086/8088指令系统、汇编语言源程序格式
本课程是“汇编语言”的继续
  加强程序设计能力
  实践I/O程序设计

## Slide 62: 第1章教学要求
1. 了解微机发展概况、熟悉典型微处理器和微机系统；
2. 明确微机两个应用方向、区别通用微机（PC机）和控制专用微机（单片机）；
3. 了解微机的硬件组成，理解总线及其应用特点、掌握地址、数据、控制总线的概念；
4. 熟悉PC系列机的主机板、存储空间分配和I/O空间分配；
5. 了解微处理器基本结构、8088/8086的内部功能结构；
6. 复习汇编语言源程序格式。