## Slide 1
计算机网络课程设计
实验10：ARP协议分析

## Slide 2: 实验10: ARP协议分析
1.实验目标
  本实验使用Cisco Packet Tracer作为实验平台，模拟ARP协议在网络中的工作过程和分组的转发情况。
2.实验平台
  Packet Tracer环境配置：Windows 11（任何可以安装Cisco Packet Tracer的平台均可以完成）。
3.实验工具
  Cisco Packet Tracer 8.2.1

## Slide 3: 实验10: ARP协议分析
4.实验步骤
  实验旨在通过在模拟器中构建网络，让学生掌握ARP协议在同一网络和不同网络中的工作原理和过程。实验步骤如下：
  第一步：网络拓扑结构的构建；
  第二步：在同一局域网内部ARP的工作情况；
    发送数据包之前查看各设备的ARP表
    发送数据包后，查看各设备的ARP表
    再次发送数据包，观看数据包的捕获情况
  第三步：在不同局域网ARP的工作情况。

## Slide 4: 实验10: ARP协议分析
1．网络拓扑的搭建
  启动思科模拟器，从设备栏的左下角，拖动1台1841路由器、2台2950-24交换机和3台PC-PT主机到工作区，用直连线工具将它们连接起来，按照图的网络拓扑图进行配置。

## Slide 5: 实验10: ARP协议分析
1．网络拓扑的搭建
  在网络拓扑图中，双击PC0主机的图标，打开其配置界面，选择“桌面”选项卡中的“IP配置”按钮，就可以进入PC0的IP地址设置页面。
逐项配置各主机的IP地址、子网掩码和网关
设备 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
主机0 | Fa0 | 192.168.1.1 | 255.255.225.0 | 192.168.1.254
主机1 | Fa0 | 192.168.1.2 | 255.255.225.0 | 192.168.1.254
主机2 | Fa0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254
路由器0 | Fa0/0 | 192.168.1.254 | 255.255.225.0 | N/A
 | Fa0/1 | 192.168.2.254 | 255.255.255.0 | N/A

## Slide 6: 实验10: ARP协议分析
2. 在同一局域网内部ARP的工作情况
  （1）发送数据包之前查看各设备的ARP表
    为了观察ARP协议的工作过程，我们首先要查看主机的mac 地址表，它保存了IP地址和MAC地址的映射关系。在网络拓扑图中，双击PC0的主机图标，进入其配置界面，点击“桌面”选项卡中的“命令提示符”按钮，弹出命令行窗口，在其中键入“arp -a”命令，就可以显示PC0的mac 地址表

## Slide 7: 实验10: ARP协议分析
2. 在同一局域网内部ARP的工作情况
  （1）发送数据包之前查看各设备的ARP表
    我们要观察交换机的mac 地址表，它记录了交换机端口和MAC地址的对应关系。鼠标左键点击模拟器主界面右端的“ ”inspect图标，然后再用鼠标左键点击Switch0的交换机图标，在弹出的窗口中，选择“ARP表”选项，就可以看到Switch0的mac 地址表

## Slide 8: 实验10: ARP协议分析
2. 在同一局域网内部ARP的工作情况
  （1）发送数据包之前查看各设备的ARP表
    我们要观察交换机的mac 地址表，它记录了交换机端口和MAC地址的对应关系。鼠标左键点击模拟器主界面右端的“ ”inspect图标，然后再用鼠标左键点击Switch0的交换机图标，在弹出的窗口中，选择“ARP表”选项，就可以看到Switch0的mac 地址表最后，我们要查看路由器的ARP高速缓存表，它保存了路由器接口和MAC地址的映射关系。在网络拓扑图中，双击Router0的路由器图标，进入其命令行界面，键入“enable”命令，切换到特权模式，再键入“show arp”命令，就可以显示Router0的ARP高速缓存表

## Slide 9: 实验10: ARP协议分析
2. 在同一局域网内部ARP的工作情况
  (2）发送数据包后，查看各设备的ARP表
    首先找到模拟器主界面右下角的“实时/模拟” ，点击“实时”图标旁边的“模拟”图标从而让网络拓扑进入模拟状态（此时网络拓扑为静止状态）。
    点击模拟界面中的“编辑过滤器” 按钮，只勾选ARP，ICMP选项，

## Slide 10: 实验10: ARP协议分析
为了测试网络的连通性，我们可以在PC0的命令行模式下，使用ping 192.168.1.2命令，向PC1发送ICMP请求报文。在模拟器的工作区，我们可以观察并查看数据包的传输过程和细节（点击数据包图标即可查看数据包的内容；点击“捕获/转发” 按钮，数据包会按照步骤进行传送）。图展示了数据包从PC0经过交换机到达PC1的情况。

## Slide 11: 实验10: ARP协议分析
根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：
  1）在没有进行任何网络通信之前，PC0的ARP高速缓存表是空的吗？为什么会这样？
  2）在没有进行任何网络通信之前，Switch0的MAC地址表中有哪些条目？
  3）当PC0发送ping命令后，它需要等待一段时间才能收到回应，这期间它发送了哪些协议的数据包？这些数据包的目的是什么？这些数据包中的MAC地址信息分别是什么？这些数据包是PC0发送的还是接收的？
  4）当PC0发送的第一个ICMP请求报文到达Switch0时，Switch0的MAC地址表发生了什么变化？
  5）当Switch0将PC0发送的第一个ICMP请求报文广播到PC1和Router0时，PC1和Router0的ARP高速缓存表发生了什么变化？PC1收到的数据包中的MAC地址信息有什么不同？

## Slide 12: 实验10: ARP协议分析
（3）再次发送ping命令，查看各设备的ARP表
执行完成Ping命令以后，再次打开模拟界面，重复上述步骤，观察事件列表中的事件信息。
根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：
  在事件列表中，第一次捕获的事件和第二次捕获的事件有什么差异？

## Slide 13: 实验10: ARP协议分析
2. 在不同局域网ARP的工作情况
  为了检验不同网络之间的连通性，我们可以在PC0的命令行窗口下，使用ping 192.168.2.1命令，向Router0的另一个接口发送ICMP请求报文。在模拟器的工作区，我们可以观察并查看数据包的传输过程和细节，以及ARP协议的报文格式和内容。同时，我们也可以注意到PC0、Switch0、Switch1和Router0的ARP高速缓存表和MAC地址表的变化情况（注意在没有进行任何网络通信之前，PC0的ARP高速缓存表是空的）。
根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：
  （1）ping命令的执行情况有何变化？