## Slide 1
计算机网络课程设计
第6次实验：DHCP配置与协议分析

## Slide 2: 实验6： DHCP配置与协议分析
1.实验目标
  本实验以 Cisco Packet Tracer 为模拟环境，旨在通过DHCP的配置和模拟环境下数据包的分析，了解DHCP协议的工作原理。在实验中，你需要掌握以下知识点:
  1）如何在 Packet Tracer 下安装和配置DHCP服务；
  2）DHCP协议的四次握手过程；
  3）DHCP协议的地址续借过程；
  4）DHCP协议如何利用特殊IP地址进行握手。
2.实验平台
  Cisco Packet Tracer
3.实验工具
  Packet Tracer的 Simulation Mode (模拟模式) ，Wireshark；

## Slide 3: 实验6： DHCP配置与协议分析
任务1：真实网络环境下的DHCP包的捕捉 （从第一步开始，整个过程wireshark不能停止）
  1.打开Wireshark，启动Wireshark分组俘获器；再命令行执行下面的命令
  1）首先在命令行通过使用ipconfig /release命令释放客户端主机原有IP配置信息；
  3）通过ipconfig/renew命令，重新获取IP配置信息；
  4）在过滤器中输入“dhcp”。
  5）一直处于等待状态（这个时间很长，10-20多分钟） ，一定打开wireshak。去完成后续packettracer的配置和数据包的分析实验
  6）捕获到续借数据包以后，把无线网卡，断开，再重新接入。
  正常情况下，捕获的数据包要包括下面的数据信息，但是可能有其他的 DHCP数据包。截图仅供参考。

## Slide 4: 根据捕获的DHCP数据包回答问题：
1.哪几个数据包共同构成了 ipconfig /renew 的完整过程？
2.DHCP 是应用层协议，它是基于传输层的哪个协议工作的？客户端和服务器分别监听哪两个端口？
3.请解释Transaction ID 的作用是什么？如果网络中有多个 DHCP 客户端同时请求 IP，这个 ID 如何帮助客户端识别属于自己的包？
4.经过长时间等待后客户端自动发送的那个 DHCP Request 报文。计算它与前一次成功的 DHCP ACK 报文之间的时间间隔大概是多少？请检查前一次的 DHCP ACK 报文内部细节，是哪一个 Option 字段规定了这个具体的时间数值？
5. 对比实验步骤(5)生成的 DHCP Request 报文和实验步骤(6)生成的 DHCP Request 报文：两者虽然都旨在获取或保持 IP 地址，但为什么步骤(5)中的 Request 报文源 IP 是具体的 IP 地址，而步骤(6)中的 Request 报文源 IP 却是 0.0.0.0？

## Slide 5: 实验6： DHCP配置与协议分析
任务2：DHCP配置
  本实验旨在让学生掌握两个技能：一是在 Packet Tracer 环境下搭建DHCP服务器，二是利用 Packet Tracer的模拟模式 截获和分析DHCP数据包，从而深入理解DHCP协议的工作原理和机制。实验步骤如下：
  Packet Tracer下DHCP服务器的搭建与配置
  ① 搭建网络拓扑；
  ② 配置DHCP服务器（使用Server设备）；
  ③ 配置DHCP客户端（使用PC设备）。

## Slide 6: 实验6： DHCP配置与协议分析
搭建网络拓扑
在Packet Tracer工作区中，构建如下网络拓扑：
  1台 Server (服务器)
  1台 Switch (2960交换机)
  2台 PC (终端)
  使用直通线将PC和服务器连接到交换机上。

## Slide 7: 实验6： DHCP配置与协议分析
1. 为服务器配置静态IP地址
DHCP服务器本身必须拥有一个固定的静态IP地址。
配置（下面的所有配置自己设置ip）
IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
DNS Server：

## Slide 8: 实验6： DHCP配置与协议分析
2. 开启并配置DHCP服务
在服务器窗口中，选择 Services 选项卡，点击左侧的 DHCP。
配置DHCP服务池（Pool）：（下面的相关数据请同学们自行设置）
Service: 选择 On 以开启服务。
Pool Name:
Default Gateway: (必须提供给客户端的网关)
DNS Server: (必须提供给客户端的DNS)
Start IP Address: (地址池的起始地址)
Subnet Mask:
Maximum Number of Users: (地址池的大小)
点击 Save 按钮保存配置。

## Slide 9: 实验6： DHCP配置与协议分析
配置DHCP客户端
服务器端完成配置以后，现在配置PC客户端以自动获取IP地址。
单击一台PC，选择 Desktop 选项卡，点击 IP Configuration。
在IP Configuration窗口中，选择 DHCP 选项。
稍等片刻，PC会自动发送DHCP请求，并从服务器获取IP地址。如果成功，你会看到 "DHCP request successful" 的提示，并且IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器字段会被自动填充。

## Slide 10: 实验6： DHCP配置与协议分析
任务3: DHCP协议分析
(1) DHCP获取新IP配置信息过程分析
  准备客户端：将PC的IP配置从“DHCP”切换到“Static”，使其丢失动态获取的地址。
  启动模拟模式：点击Packet Tracer右下角的 Simulation 按钮，进入模拟模式。
  编辑过滤器：在模拟面板（Simulation Panel）中，点击 Edit Filters，选择 Show All/None 清除所有过滤器，然后只勾选 DHCP。
  触发DHCP过程：回到PC的IP Configuration窗口，将配置从“Static”重新切换回 DHCP。
  分析数据包：点击模拟面板中的 Capture / Forward 按钮，一步一步地观察DHCP Discover, Offer, Request, ACK 四个数据包的产生和传递过程。点击每个数据包信封可以查看其详细的分层信息。

## Slide 11: 实验6： DHCP配置与协议分析
根据捕获的数据报回答问题，实验报告中必须附抓包的截图：
客户端主机在获取一个新的IP配置信息时需要通过几次握手来完成？
DHCP服务器从地址池中选择哪个IP地址分配给客户端？
DHCP分配的子网掩码，DNS域名服务器分别为什么？
DHCP的客户端在没有分配IP地址之前采用什么IP地址和服务器通信？服务器采用什么IP地址来保证客户端收到服务器的配置信息？
在 DHCP Discover 阶段，目标 MAC 地址是什么？这个是一个什么地址，为什么这样设置？