## Slide 1: 本章内容
5.1 网络层服务
5.2 Internet网际协议
5.3 路由算法
5.4 Internet路由协议
5.5 路由器工作原理
5.6 拥塞控制算法
5.7 服务质量
5.8 三层交换与VPN
5.9 IPv6技术
IPv4协议
IP地址
DHCP
ARP
NAT
Internet控制报文协议

## Slide 2: IPv4协议
IPv4协议，网际协议版本4，一种无连接的协议，是互联网的核心，也是使用最广泛的网际协议版本，其后继版本为IPv6
internet协议执行两个基本功能
  寻址(addressing)
  分片(fragmentation)
RFC 791
Notes: internet模块使用在internet头部中携带的地址来给目的地址传送internet数据报.传输路径的选择被称作选路(routing)
internet模块使用internet头部中的域来分片和重组internet数据报

## Slide 3: IPv4数据报格式
版本： 4bit ，表示采用的IP协议版本
首部长度： 4bit，表示整个IP数据报首部的长度
区分服务： 8bit ，该字段一般情况下不使用
总长度： 16bit ，表示整个IP报文的长度,能表示的最大字节为2^16-1=65535字节
标识： 16bit ， IP软件通过计数器自动产生，每产生1个数据报计数器加1；在ip分片以后，用来标识同一片分片
标志： 3bit，目前只有两位有意义； MF，置1表示后面还有分片，置0表示这是数据报片的最后1个；DF，不能分片标志，置0时表示允许分片
片偏移： 13bit，表示IP分片后，相应的IP片在总的IP片的相对位置
版本
首部长度
区分服务
总长度
标识
标志
片偏移
生存时间
源地址
目的地址
可选字段（长度可变）
填充
数据部分
协议
首部校验和
源地址
目的地址
选项（长度可变）
填充
IP 数据报由首部和数据两部分组成
32bit

## Slide 4: IPv4数据报格式
生存时间TTL(Time To Live) ：8bit,表示数据报在网络中的生命周期，用通过路由器的数量来计量，即跳数（每经过一个路由器会减1）
协议：8bit，标识上层协议（TCP/UDP/ICMP…）
首部校验和：16bit ，对数据报首部进行校验，不包括数据部分
源地址：32bit，标识IP片的发送源IP地址
目的地址：32bit，标识IP片的目的地IP地址
选项：可扩充部分，具有可变长度，定义了安全性、严格源路由、松散源路由、记录路由、时间戳等选项
填充：用全0的填充字段补齐为4字节的整数倍
版本
首部长度
区分服务
总长度
标识
标志
片偏移
生存时间
源地址
目的地址
可选字段（长度可变）
填充
数据部分
协议
首部校验和
源地址
目的地址
选项（长度可变）
填充
IP 数据报由首部和数据两部分组成
32bit

## Slide 5: 数据报分片
MTU（Maximum Transmission Unit）, 最大传输单元
  链路MTU
  路径MTU (Path MTU)
分片策略
  允许途中分片：根据下一跳链路的MTU实施分片
  不允许途中分片：发出的数据报长度小于路径MTU（路径MTU发现机制）
重组策略
  途中重组，实施难度太大
  目的端重组（互联网采用的策略）
  重组所需信息：原始数据报编号、分片偏移量、是否收集所有分片

## Slide 6: 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0
DF标志=0
MF标志=1
MF标志=1
MF标志=0
原始报文和分片报文具有相同的IP标识（IP头部字段）

## Slide 7: 数据报分片
IPv4分组在传输途中可以多次分片
  源端系统，中间路由器（可通过标志位设定是否允许路由器分片）
IPv4分片只在目的IP对应的目的端系统进行重组
IPv4分片、重组字段在基本IP头部
  标识、标志、片偏移
IPv6分片机制有较大变化（见IPv6部分的介绍）

## Slide 8: IP协议功能及报头字段总结
网络层基本功能
支持多跳寻路将IP数据报送达目的端：目的IP地址
表明发送端身份：源IP地址
根据IP头部协议类型，提交给不同上层协议处理：协议
其它相关问题
数据报长度大于传输链路的MTU的问题，通过分片机制解决：标识、标志、片偏移
防止循环转发浪费网络资源（路由错误、设备故障…），通过跳数限制解决：生存时间TTL
IP报头错误导致无效传输，通过头部机校验解决：首部校验和

## Slide 9: IP地址
IP地址，网络上的每一台主机（或路由器）的每一个接口都会分配一个全球唯一的32位的标识符
将IP地址划分为固定的类，每一类都由两个字段组成
网络号相同的这块连续IP地址空间称为地址的前缀，或网络前缀
电话号码
IP地址
32位
网络号
主机号
前缀

## Slide 10: 分类的IP地址
IP地址共分为A、B、C、D、E五类，A类、B类、C类为单播地址
  IP地址的书写采用点分十进制记法，其中每一段取值范围为0到255
请判断下列地址的类型
A类
B类
C类
不存在，超出范围
10.2.1.1
128.63.2.100
201.222.5.64
256.241.201.10

## Slide 11: IP特殊地址
地址 | 用途
全0网络地址 | 只在系统启动时有效，用于启动时临时通信，又叫主机地址
网络127.0.0.0 | 指本地节点(一般为127.0.0.1)，用于测试网卡及TCP/IP软件，这样浪费了1700万个地址
全0主机地址 | 用于指定网络本身，称之为网络地址或者网络号
全1主机地址 | 用于广播，也称定向广播，需要指定目标网络
0.0.0.0 | 指任意地址
255.255.255.255 | 用于本地广播，也称有限/受限广播，无须知道本地网络地址

## Slide 12: 子网划分
  子网划分(subnetting)，在网络内部将一个网络块进行划分以供多个内部网络使用，对外仍是一个网络
  子网(subnet )，一个网络进行子网划分后得到的一系列结果网络称为子网
  子网掩码(subnet mask )，与 IP 地址一一对应，是32 bit 的二进制数，置1表示网络位，置0表示主机位
  子网划分减少了 IP 地址的浪费、网络的组织更加灵活、便于维护和管理
网络号
主机号
两级 IP 地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
网络号
主机号
子网号
子网号
三级 IP 地址
的子网掩码
子网的网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
子网号
0
逐位进行 AND 运算

## Slide 13: 子网划分
172
16
2
160
255
255
255
192
10101100
00010000
00000010
10100000
11111111
11111111
11111111
11000000
10101100
00010000
00000010
10000000
10101100
00010000
00000010
10111111
前缀
主机位
主机位全0，子网地址
172.16.2.128
主机位全1，广播地址
172.16.2.191
可分配IP地址范围172.16.2.128+1~
172.16.2.191-1
子网拥有主机数量
2n-2=62（n=6）
逐位进行 AND 运算

## Slide 14: 无类域间路由
CIDR（ Classless Inter-Domain Routing ）
  将32位的IP地址划分为前后两个部分，并采用斜线记法，即在IP地址后加上“/”，然后再写上网络前缀所占位数
  一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合（route aggregation），也称为构成超网 (supernet)
  聚合技术在Internet中大量使用，它允许前缀重叠，数据包按具体路由的方向发送，即具有最少IP地址的最长匹配前缀
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
32位
网络前缀
主机号

## Slide 15: 最长前缀匹配
最长前缀匹配（Longest prefix match）
CIDR可变长子网掩码以及路由聚合，需要最长前缀匹配来实现最精确匹配
IP地址与IP前缀匹配时，总是选取子网掩码最长的匹配项
主要用于路由器转发表项的匹配，也应用于ACL规则匹配等
IP前缀（2种描述方式） |  | 出接口号
200.23.16.0/21 | 11001000 00010111 00010 | 0
200.23.24.0/24 | 11001000 00010111 00011000 | 1
200.23.24.0/21 | 11001000 00010111 00011 | 2
Otherwise 0.0.0.0/0 | -- | 3
IP地址：200.23.22.161 （ 11001000 00010111 00010110 10100001 ），接口0
IP地址：200.23.24.170 （ 11001000 00010111 00011000 10101010 ），接口2

## Slide 16: 最长前缀匹配
2.128.0.0/9 interface 1
2.192.0.0/10 interface 2
2.0.0.0/8 interface 3
2.2.3.0/24 interface 4
0.0.0.0/0 interface 5
2.5.1.2
2.200.1.2
2.150.1.2
3.150.1.2
根据最长前缀匹配，下述目的IP将匹配哪个表项（出接口）？
Interface 3
Interface 2
Interface 1
Interface 5

## Slide 17: IP包转发
直接交付：与目的主机在同一个IP子网内
IP地址： 192.168.1.3
MAC地址：00:20:AF:00:00:03
IP：192.168.1.1
MAC：00:20:AF:00:00:01
IP：192.168.1.2
MAC：00:20:AF:00:00:02
A
B
C
Fei_1/1
Fei_1/2
Fei_1/3
Switch
MAC Port
00:20:af:00:00:01 fei_1/1
目的MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff
源MAC:00:20:af:00:00:01
目的IP: 192.169.1.2
源IP: 192.169.1.1
ARP请求
A
目的MAC:00:20:af:00:00:01
源MAC:00:20:af:00:00:02
目的IP: 192.169.1.1
源IP: 192.169.1.2
ARP响应
B
MAC Port
00:20:af:00:00:01 fei_1/1
00:20:af:00:00:02 fei_1/2

## Slide 18: IP包转发
间接交付：与目的主机不在同一个IP子网内
IP: 10.1.1.9/30
G: 10.1.1.10
MAC:00:20:AF:00:00:03
IP:10.1.1.5/30
G: 10.1.1.6
MAC:00:20:AF:00:00:02
A
B
C
Router
IP: 10.1.1.1/30
G: 10.1.1.2
MAC:00:20:AF:00:00:01
fei_1/2:10.1.1.6/30
MAC:00:20:AF:00:00:05
fei_1/3:10.1.1.10/30
MAC:00:20:AF:00:00:06
目的MAC:00:20:af:00:00:04
源MAC:00:20:af:00:00:01
目的IP: 10.1.1.5
源IP: 10.1.1.1
Dest network interface
10.1.1.0 255.255.255.252 fei_1/1
10.1.1.4 255.255.255.252 fei_1/2
10.1.1.8 255.255.255.252 fei_1/3
fei_1/1:10.1.1.2/30
MAC:00:20:AF:00:00:04

## Slide 19: IPv4地址如何获取
公有IP地址要求全球唯一
  ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）即互联网名字与编号分配机构向ISP分配，ISP再向所属机构或组织逐级分配
静态设定
  申请固定IP地址，手工设定，如路由器、服务器
动态获取
  使用DHCP协议或其他动态配置协议
  当主机加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
  可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取

## Slide 20: DHCP动态主机配置协议
DHCP ：动态主机配置协议
  当主机加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
  可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取
  工作模式：客服/服务器模式（ C/S ）
  基于 UDP 工作，服务器运行在 67 号端口， 客户端运行在 68 号端口
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
68
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
68
请求
应答
被动打开
UDP
主动打开
UDP

## Slide 21: DHCP 工作过程
DHCP服务器: 223.1.2.5/24
到达的
客户机
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP服务不只返回客户机所需的IP地址，还包括:
  缺省路由器IP地址
  DNS服务器IP地址
  网络掩码

## Slide 22: DHCP 工作过程式
DHCP 客户从UDP端口68以广播形式向服务器发送发现报文（DHCPDISCOVER）
DHCP 服务器单播发出提供报文（DHCPOFFER）
DHCP 客户从多个DHCP服务器中选择一个，并向其以广播形式发送DHCP请求报文（DHCPREQUEST）
被选择的DHCP服务器单播发送确认报文（DHCPACK）

## Slide 23: DHCP 工作过程
小结
阶段 | 源MAC | 目标MAC | 源IP | 目标IP | 传输形式
Discover | PC机的MAC | 全FF | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 广播
Offer | DHCP服务器或者中继器路由的MAC | DHCP客户机的MAC | DHCP服务器或中继路由器的IP地址 | 准备分配的IP地址 | 单播
Request | PC机的MAC | 全FF | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 广播
Ack | DHCP服务器或者中继器路由的MAC | DHCP客户机的MAC | DHCP服务器或中继路由器的IP地址 | 准备分配的IP地址 | 单播

## Slide 24: DHCP 完整工作过程
UDP
服务器
67
被动打开

UDP
UDP
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68

UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68

UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68

客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP

UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68



…

注：说明见备注
Notes: ：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。
❷：DHCP 客户从 UDP 端口 68，发送 DHCP 发现报文DHCPDISCOVER。
❸：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文 DHCPOFFER，因此DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文 。
❹：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文 DHCPREQUEST。
❺：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。
DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。
❻：租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST，要求更新租用期。
❼：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。
❽：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报 DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ❷）。
若 DHCP 服务器不响应步骤 ❻ 的请求报文 DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ❻），然后又继续后面的步骤。
❾：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。

## Slide 25: IP 与 MAC地址
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
HA 为硬件地址
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP1
IP2
IP 地址放在 IP 数据报的首部，而硬件地址则放在 MAC 帧的首部
IP数据报经过不同链路时，IP 数据报中封装的IP地址不发生改变，而Mac帧中的硬件地址是发生改变的
数据实际流向

## Slide 26: ARP地址解析协议
IP数据包转发：从主机A到主机B
  检查目的IP地址的网络号部分
  确定主机B与主机A属相同IP网络
  将IP数据包封装到链路层帧中，直接发送给主机B
B的
MAC地址
A的
MAC地址
A的
IP地址
B的
IP地址
IP载荷
数据包
帧
帧的源和目的地址
数据包的源和目的地址
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
？？？
IP 地址
MAC 地址
LAN
B:
A:
问题：给定B的IP地址，如何获取B的MAC地址？
Notes: 局域网上的每个IP节点（主机或路由器）都有ARP表
ARP表缓存IP地址与MAC地址的映射关系：
IP地址 MAC地址 TTL

## Slide 27: ARP地址解析协议
A已知B的IP地址，需要获得B的MAC地址（物理地址）
如果A的ARP表中缓存有B的IP地址与MAC地址的映射关系，则直接从ARP表获取
如果A的ARP表中未缓存有B的IP地址与MAC地址的映射关系，则A广播包含B的IP地址的ARP query分组
  在局域网上的所有节点都可以接收到ARP query
B接收到ARP query分组后，将自己的MAC地址发送给A
A在ARP表中缓存B的IP地址和MAC地址的映射关系
  超时时删除
思考：ARP的优化策略？
Notes: ARP 高速缓存的作用：
存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定，以减少 ARP 广播的数量
为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了

## Slide 28: ARP协议工作过程
209.0.0.6
ARP 相应
A
Y
X
B
Z
主机B向A单播发送ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18，我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.6

## Slide 29: 路由到另一个局域网
A创建IP数据包（源为A、目的为E）
在源主机A的路由表中找到路由器R的IP地址223.1.1.4
A根据R的IP地址223.1.1.4，使用ARP协议获得R的MAC地址
A创建数据帧（目的地址为R的MAC地址）
数据帧中封装A到E的IP数据包
A发送数据帧，R接收数据帧
例：从A经过R到E
CC-49-DE-D0-AB-7D
88-B2-2F-54-1A-0F
1A-23-F9-CD-06-9B
223.1.2.9
223.1.1.4
E6-E9-00-17-BB-4B
223.1.1.2
223.1.1.1
A
223.1.2.1
E
223.1.2.2
49-BD-D2-C7-56-2A
R
B
D
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24

## Slide 30
4.3.1 基于终点的转发
4.3.2 最长前缀匹配
4.3.3 使用二叉线索查找转发表
4.3
IP 层转发分组的过程

## Slide 31
4.3.1 基于终点的转发
分组在互联网中是逐跳转发的。
基于终点的转发：基于分组首部中的目的地址传送和转发。
源主机
H1
路由器
R1
路由器
R3
路由器
R4
路由器
R5
目的主机
H2
路由器
R2
跳
跳
跳
跳
跳
跳
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表

## Slide 32
z
网 1
15.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
15.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
15.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的转发表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
为了压缩转发表的大小，
转发表中最主要的路由是（目的网络地址，下一跳地址） ，
而不是（目的地址，下一跳地址）。
查找转发表的过程就是逐行寻找前缀匹配。

## Slide 33
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
主机 H1 发送出的、目的地址是 128.1.2.132 的分组是如何转发的？

## Slide 34
N1 的 网络地址为 128.1.2.192
N1 的 网络掩码为 /26 = 255.255.255.192
128. 1 . 2 .132
255.255.255.192
128. 1 . 2 .128
目的地址与网络掩码
逐比特 AND
 H1 的网络地址
128.1.2.132 不在本地网络上。
源主机 H1 必须把分组发送给路由器 R1。
H1 首先检查 128.1.2.132 是否连接在本网络上。
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R1。

## Slide 35
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 不匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。先检查第 1 行。

## Slide 36
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.64/26 128.1.2.128/26 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.132 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.128 匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 2 行。
进行分组的直接交付（通过路由器 R1 的接口 1）。

## Slide 37
使用 CIDR 时，在查找转发表时可能会得到不止一个匹配结果。
最长前缀匹配 (longest-prefix matching) 原则：选择前缀最长的一个作为匹配的前缀。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
把前缀最长的排在转发表的第 1 行。
4.3.2 最长前缀匹配

## Slide 38
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.0/24 128.1.2.128/25 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
路由器 R1 如何转发目的地址是 128.1.2.196 的分组？
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 39
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.0/24 128.1.2.128/25 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。先检查第 1 行。
128.1.2.196 AND 255.255.255.0 = 128.1.2.0 匹配!

## Slide 40
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.0/24 128.1.2.128/25 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.196 AND 255.255.255.128 = 128.1.2.128 匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 2 行。

## Slide 41
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.0/24 128.1.2.128/25 128.1.2.192/26 | R2，接口 1 直接，接口 1 直接，接口 0
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/26
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.2.65
子网前缀
128.1.2.64/26
128.1.2.68
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 3 行。
128.1.2.196 AND 255.255.255.192 = 128.1.2.192 匹配!

## Slide 42
问题：R1 从哪个接口向外转发分组？
4.3.2 最长前缀匹配
A. 接口 0 ？
B. 接口 1 ？
  匹配的前缀最长

## Slide 43
4.3.2 最长前缀匹配
128 . 1 . 2 . 196
目的主机 IP 地址 10000000 00000001 00000010 11000100
128.1.2.192/26 的最小地址 10000000 00000001 00000010 11000000
128.1.2.192/26 的最大地址 10000000 00000001 00000010 11111111
128.1.2.128/25 的最小地址 10000000 00000001 00000010 10000000
128.1.2.128/25 的最大地址 10000000 00000001 00000010 10111111
128.1.2.0/24 的最小地址 10000000 00000001 00000010 10000000
128.1.2.0/24 的最大地址 10000000 00000001 00000010 10111111
把前缀最长的排在转发表的第 1 行。

## Slide 44
转发表中的 2 种特殊的路由
主机路由 (host route)
  又叫做特定主机路由。
  是对特定目的主机的 IP 地址专门指明的一个路由。
  网络前缀就是 a.b.c.d/32
  放在转发表的最前面。
默认路由 (default route)
  不管分组的最终目的网络在哪里，都由指定的路由器 R 来处理
  用特殊前缀 0.0.0.0/0 表示。

## Slide 45
默认路由举例
R1
互联网
主机路由表
N2
R2
N1
只要目的网络不是 N1 和 N2，就一律选择默认路由，把 IP 数据报先间接交付默认路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器。
路由器 R1 充当到达互联网的默认路由器
网络前缀 下一跳
N1 直接
N2 R2
0.0.0.0/0 R1

## Slide 46
路由器分组转发算法
提取目的地址 IP 地址 D
找到 D 的特定主机路由 ？
找到 D 的最长前缀匹配 ？
找到默认路由？
转发分组到下一跳路由器
丢弃分组
查找转发表
是
否
否
否
是
是

## Slide 47
4.3.3 使用二叉线索查找转发表
二叉线索 (binary trie)：一种特殊结构的树，可以快速在转发表中找到匹配的叶节点。
从二叉线索的根节点自顶向下的深度最多有 32 层，每一层对应于 IP 地址中的一位。
为简化二叉线索的结构，可以用唯一前缀 (unique prefix) 来构造二叉线索。
为了提高二叉线索的查找速度，广泛使用了各种压缩技术。

## Slide 48
规则：先检查 IP 地址左边的第一位，如为 0，则第一层的节点就在根节点的左下方；如为 1，则在右下方。然后再检查地址的第二位，构造出第二层的节点。依此类推，直到唯一前缀的最后一位。每个叶节点代表一个唯一前缀。
为检查网络前缀是否匹配，必须使二叉线索中的每一个叶节点包含所对应的网络前缀和子网掩码。
32 位的 IP 地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
用 5 个唯一前缀构成的二叉线索
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 49
找到了一个叶节点。
将目的 IP 地址和该叶节点的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果是否与叶节点的网络前缀相匹配。
若匹配，就按下一跳的接口转发该分组。否则，就丢弃该分组。
32 位的 IP 地址
01010110 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 50
查到第三个字符 0 时，在二叉线索中找不到匹配的。说明这个地址不在这个二叉线索中。
检查是否存在默认路由。若有，把分组传送到指明的默认路由器，否则丢弃该分组。
32 位的 IP 地址
10011011 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0