## Slide 1: 本章内容
3.1 数据链路层的设计问题
3.2 差错检测和纠正
3.3 基本的数据链路层协议
3.4 滑动窗口协议
3.5 数据链路协议实例
差错检测与纠正概述
典型的纠错码
典型的检错码

## Slide 2: 差错检测和纠正概述
如何解决信道传输差错问题
  通常采用增加冗余信息（或称校验信息）的策略
  简单示例：每个比特传三份，如果每比特的三份中有一位出错，可以纠正
3.2 差错检测和纠正
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0
1
33.3%
66.7%
原始数据
冗余信息
携带2/3的冗余信息！
冗余信息量大！
Notes: 要点：
发送发：每个比特传三份
接收方：
比较每个比特的三份，如果不一致，能识别出传输错误；
如果三比特中只有一位错，则可以以其中相同的两位为准，对不同的位进行纠正。
携带2/3的冗余信息，冗余信息量大，如蓝牙中的1/3FEC采用了类似的方法

## Slide 3: 差错检测和纠正概述
目标：保证一定差错检测和纠错能力的前提下，如何减少冗余信息量？
考虑的问题
  信道的特征和传输需求
  冗余信息的计算方法、携带的冗余信息量
  计算的复杂度等
两种主要策略
  检错码（error-detecting code）
  纠错码（error-correcting code)
3.2 差错检测和纠正
Notes: 选择错略具体策略取决于信道特征：例如，误码率较高的无线链路和误码率较低的光纤链路，需要不同的策略。

## Slide 4: 差错检测和纠正概述
检错码（error-detecting code）
  在被发送的数据块中，包含一些冗余信息，但这些信息只能使接收方推断是否发生错误，但不能推断哪位发生错误，接收方可以请求发送方重传数据
  主要用在高可靠、误码率较低的信道上，例如光纤链路
  偶尔发生的差错，可以通过重传解决差错问题
3.2 差错检测和纠正

## Slide 5: 差错检测和纠正概述
纠错码（error-correcting code)
  发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，并能纠正错误（定位出错的位置）
  主要用于错误发生比较频繁的信道上，如无线链路
  也经常用于物理层，以及更高层（例如，实时流媒体应用和内容分发）
  使用纠错码的技术通常称为前向纠错（FEC，Forward Error Correction)
3.2 差错检测和纠正

## Slide 6: 差错检测和纠正概述
码字 (code word)：一个包含m个数据位和r个校验位的n位单元
  描述为 (n, m) 码，n=m+r
码率 (code rate)：码字中不含冗余部分所占的比例，可以用m/n表示
海明距离 (Hamming distance)：两个码字之间不同对应比特的数目
  例：0000000000 与0000011111的海明距离为5
  如果两个码字的海明距离为d，则需要d个单比特错就可以把一个码字转换成另一个码字
  为了检查出d个错（比特错），可以使用海明距离为 d+1 的编码
  为了纠正d个错，可以使用海明距离为 2d+1 的编码
3.2 差错检测和纠正
引自：清华大学崔勇老师提供的讲稿
Notes: 根据信道的不同会选择不同的码率：在有噪声信道上可能为1/2，在高质量信道上可能接近1

## Slide 7: 差错检测和纠正概述
例如：
  一个只有4个有效码字的编码方案：0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111
  海明距离为5，可以检测4位错，纠正2位错
  如果已知只有1位或2位错误，接收方接收0000000111
    则可知原码字为：0000011111
  如果发生3位错误，例如0000000000变成0000000111，接收方无法纠正错误，但可以检测出错误
3.2 差错检测和纠正

## Slide 8: 典型检错码
常用的检错码包括：
  奇偶检验 (Parity Check)：1位奇偶校验是最简单、最基础的检错码
  校验和 (Checksum)：主要用于TCP/IP体系中的网络层和传输层
  循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check，CRC)：数据链路层广泛使用的校验方法
3.2 差错检测和纠正

## Slide 9: 典型检错码—奇偶校验
1位奇偶校验：增加1位校验位，可以检查奇数位错误
3.2 差错检测和纠正
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1
  偶校验：保证1的个数为偶数个，例如：
  奇校验：保证1的个数为奇数个，例如：
数据位
校验位
数据位
校验位
考虑二维奇偶校验，是否可以进行纠错？
Notes: 要点：
1、海明码利用奇偶校验，是奇偶校验的扩展，首先向学生介绍基本的奇偶校验方法
2、1位奇偶校验，只能检错，不能纠错，校验能力很弱，但可以作为更为复杂方案的重要基础

## Slide 10: 典型检错码—校验和
TCP/IP体系中主要采用的校验方法
3.2 差错检测和纠正
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
发送方：进行 16 位二进制补码求和运算，计算结果取反，随数据一同发送
接收方：进行 16 位二进制补码求和运算（包含校验和），结果非全1，则检测到错误
校验和
数据
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
数据
校验和
未检测到错误

## Slide 11: 典型检错码—循环冗余校验CRC
CRC校验码计算方法
  设原始数据D为k位二进制位模式
  如果要产生n位CRC校验码，事先选定一个n+1位二进制位模式G (称为生成多项式，收发双方提前商定)，G的最高位为1
  将原始数据D乘以2n （相当于在D后面添加 n 个 0），产生k+n位二进制位模式，用G对该位模式做模2除，得到余数R（n位，不足n位前面用0补齐）即为CRC校验码
3.2 差错检测和纠正
原始数据D
CRC 校验码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
CRC校验能力：能检测出少于n+1位的突发错误
接收端如何计算？
Notes: 要点：可以引导学生思考接收端的计算方法：直接做除法运算，余数为0，则未监测出错误。

## Slide 12: 检错码—循环冗余校验CRC
CRC校验码计算示例
  D = 1010001101
  n = 5
  G = 110101 或 G = x5 + x4 + x2 + 1
  R = 01110
  实际传输数据：101000110101110
3.2 差错检测和纠正
1101010110
G → 110101 101000110100000 ← 2nD
110101
111011
110101
111010
110101
111110
110101
101100
110101
110010
110101
01110 ← R

## Slide 13: 检错码—循环冗余校验CRC
四个国际标准生成多项式
  CRC-12 = x12+x11+x3+x2+x+1
  CRC-16 = x16+x15+x2+1
  CRC-CCITT = x16+x12+x5+1
  CRC-32 = x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
  例如，以太网、无线局域网使用CRC-32生成多项式
引自：清华大学崔勇老师提供的讲稿
3.2 差错检测和纠正

## Slide 14: 典型纠错码
设计纠错码
  要求：m个信息位，r个校验位，纠正单比特错
  对2m个有效信息中任何一个，有n个与其距离为1的无效码字：
    可以考虑将该信息对应的合法码字的n位逐个取反，得到n个距离为1的非法码字，需要n+1个位模式来标识
  因此有：(n + 1) 2m  2n
  利用 n = m + r，得到 (m + r + 1)  2r
  在给定m的情况下，利用该式可以得出纠正单比特错误校验位数的下界
3.2 差错检测和纠正
引自：清华大学崔勇老师提供的讲稿

## Slide 15: 典型纠错码—海明码
目标：以奇偶校验为基础，如何找到出错位置，提供1位纠错能力
理解海明码编码过程，以 (15, 11)海明码为例
  例如：11比特的数据01011001101
  11比特数据按顺序放入数据位
  校验位：2的幂次方位（记为p1, p2, p4, p8）
  每个校验位对数据位的子集做校验，缩小定位错误的范围
  问题：每个校验位如何计算？
3.2 差错检测和纠正
校验位
数据位
右下角数字为码字中位序号
1
 |  | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 16: 典型纠错码—海明码
子集的选择与校验位计算
  海明码缺省为偶校验（也可以使用奇校验）
3.2 差错检测和纠正
1
 |  | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5个1
p1=1
1
1
 |  | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
 |  | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
 |  | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2个1
p2=0
0
1
0
第1组
第2组
第3组
第4组
每组的数据位
每组的校验位
5个1
p4=1
4个1
p8=0

## Slide 17: 典型纠错码—海明码
码字的发送与接收
  如果发送过程中第7位出现差错，如何定位错误？
3.2 差错检测和纠正
1
0
1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
校验位
数据位
校验位
数据位
101100111010001
1
0
1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
发送方
接收方

## Slide 18: 典型纠错码—海明码
定位错误与纠正
  组1和组2的校验结果可以定位错误所在的列
3.2 差错检测和纠正
1
 |  | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5个1
有错误
1
1
 |  | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1个1
有错误
0
第1组
第2组
出错列 | 2 | 3 | 4
组1 | ╳ | √ | ╳
组2 | √ | ╳ | ╳
  例如：组1和组2校验结果都指明存在错误，可定位错误位于第4列
  其他出错情况判断

## Slide 19: 典型纠错码—海明码
定位错误与纠正（续）
  组3和组4的校验结果可以定位错误所在的行
3.2 差错检测和纠正
出错行 | 2 | 3 | 4
组3 | ╳ | √ | ╳
组4 | √ | ╳ | ╳
1
 |  | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
 |  | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
0
第3组
第4组
结论：错误位于第2行、第4列（位置7）
5个1
有错误
4个1
无错误
  例如：组3校验结果指明存在错误，组4校验结果指明无错误，可定位错误位于第2行
  其他出错情况判断

## Slide 20: 典型纠错码—海明码
定位错误与纠正（续）
  总体的定位错误列表
3.2 差错检测和纠正
出错位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
组1 | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳
组2 | √ | ╳ | ╳ | √ | √ | ╳ | ╳ | √ | √ | ╳ | ╳ | √ | √ | ╳ | ╳
组3 | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳
组4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳

## Slide 21: 典型纠错码—海明码
海明码纠正的实现过程
  每个码字到来前，接收方计数器清零
  接收方检查每个校验位k (k = 1, 2, 4 …)的奇偶值是否正确（每组运算）
  若 pk 奇偶值不对，计数器加 k
  所有校验位检查完后，若计数器值为0，则码字有效；若计数器值为 j，则第 j 位出错。例：若校验位p1、p2、p8出错，则第11位变反
使用海明码纠正突发错误
  可采用k个码字（n = m + r）组成 k  n 矩阵，按列发送，接收方恢复成 k  n 矩阵
  kr个校验位，km个数据位，可纠正最多为k个的突发性连续比特错
3.2 差错检测和纠正
引自：清华大学崔勇老师提供的讲稿

## Slide 22: 典型纠错码—Reed-Solomon code
parity(n-k=2t symbols)
RS码：以有限域运算为基础，提供多位纠错能力
  RS会将需要编码的流数据重新排列为以Symbol为单位的数据块
  m表示符号的大小，如 m=4 表示每个符号由4位二进制数组成
  对于一个(n, k)RS编码，k为原始数据符号数，n-k为校验符号数
  n-k=2t，t表示能够纠正的错误数
3.2 差错检测和纠正

## Slide 23: 典型纠错码—Reed-Solomon code
以200/400GBASE-R使用的RS(544,514)编码为例：
  每个Symbol为10位二进制数 (m=10)
  原始需要保护的数据为514个symbols (k=514)
  校验数据为30个symbols (2t=30)
  最终完成的编码为544个symbols (n=544)
  可以纠正15个symbols的错误
3.2 差错检测和纠正

## Slide 24: 典型纠错码—Reed-Solomon code
IEEE 802.3 119.2.4.6中定义的RS编码算法:
3.2 差错检测和纠正
生成多项式
Notes: 编码的数学过程：
1.将原始需要编码的数据后面补30个0（图中「取余」运算符左侧部分，补0意思是为校验码占位）
2.除以生成多项式g(x) 取余下的多项式为校验多项式p(x)
3.将校验多项式加到刚才补过0的编码数据多项式中，就是最终生成的编码

## Slide 25: 典型纠错码—Reed-Solomon code
以 (15, 11) RS码为例，理解RS码的编码过程
  每个Symbol为4位二进制数 (m=4，相当一个16进制值)
  原始数据为11个Symbol (k=11) ，校验数据为4个symbols (2t=4)，
  完成的编码为15个symbols (n=15)
  假设原始数据为[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]（每个为一个symbol）
  后面补4个0，即[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 0, 0, 0, 0]， 并以多项式形式表示
  除以生成多项式： =x4+15x3+3x2+x+12
  取最终余数[3, 3, 12, 12]加到补过0的原始数据中
  生成最终编码[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 3, 3,12,12]，可以用多项式表达，记为C(x)
3.2 差错检测和纠正
  注意以上运算均为有限域GF(24)中的运算，本原多项式为 x4+x+1
Notes: 类似于CRC校验码的生成过程
有限域上的四则运算请参考：
https://blog.csdn.net/shelldon/article/details/54729687

## Slide 26: 典型纠错码—Reed-Solomon code
校验码的具体计算过程：
  类似于CRC校验码的生成过程
  运算为有限域GF(24)中的运算
3.2 差错检测和纠正
Notes: 有限域上的四则运算请参考：
https://blog.csdn.net/shelldon/article/details/54729687

## Slide 27: 典型纠错码—Reed-Solomon code
理解RS码的解码过程
  根据编码的生成过程可知，若传输过程中没有任何错误，那么接收到的编码数据块去除生成多项式 g(x) 是可以整除的，没有余数的，
  如果传输过程中有错误，接收数据是原始编码数据叠加上错误数据，这时将 代入，结果不为0，这个结果被称作「Syndrome」，该结果只与引入的错误有关，如果能获取错误出现的位置和值，就可以纠正错误
3.2 差错检测和纠正
编码数据的多项式表示
Notes: 参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/103888948?utm_source=wechat_session

## Slide 28: 典型纠错码—Reed-Solomon code
第1步：根据收到的码字，计算Syndromes值
  若计算出的Syndromes全为0，则判断码字没有发生错误，直接提取message symbols
  若计算出的Syndromes不为0，则表示收到的码字发生了错误
  本例中 = x4+15x3+3x2+x+12
3.2 差错检测和纠正
所有运算均为有限域GF(24)中的运算
计算中使用的parity check matrix，与除g(x)效果相同
Notes: 参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/103888948?utm_source=wechat_session
后面两张隐藏的PPT给出了关于有限域的一些参考

## Slide 29: 典型纠错码—Reed-Solomon code
GF(24)含有16个元素，本原多项式为P(x)=x4+x+1，除了 0 、1外，另外14个符号均由本原多项式生成：
3.2 差错检测和纠正
生成元素 | 多项式表示 | 二进制表示 | 数值表示 | 推导过程
0 | 0 | 0000 | 0 | 
x^0 | x^0 | 0001 | 1 | 
x^1 | x^1 | 0010 | 2 | 
x^2 | x^2 | 0100 | 4 | 
x^3 | x^3 | 1000 | 8 | 
x^4 | x+1 | 0011 | 3 | x^3*x = x^4 mod P(x) = x+1
x^5 | x^2+x | 0110 | 6 | x^4*x = (x+1)*x = x^2+x
x^6 | x^3+x^2 | 1100 | 12 | 
x^7 | x^3+x+1 | 1011 | 11 | x^6*x = (x^3+x^2)*x = x^4 +x^3 mod P(x) = x^3+x+1
x^8 | x^2+1 | 0101 | 5 | 
x^9 | x^3+x | 1010 | 10 | 
x^10 | x^2+x+1 | 0111 | 7 | x^9*x=(x^3+x)*x = x^4+x^2 mod P(x) = x^2+x+1
x^11 | x^3+x^2+x | 1110 | 14 | 
x^12 | x^3+x^2+x+1 | 1111 | 15 | x^11*x=(x^3+x^2+x)*x = x^4+x^3+x^2 mod P(x) = x^3+x^2+x+1
x^13 | x^3+x^2+1 | 1101 | 13 | x^12*x=(x^3+x^2+1 )*x = x^4+x^3+x mod P(x)= x^3+1
x^14 | x^3+1 | 1001 | 9 | x^13*x=(x^3+x^2+1)*x = x^4+x^3+x mod P(x) = x^3+1
x^15 | 1 | 0001 | 1 | x^14*x = (x^3+1)*x = x^4+x mod P(x) = 1
Notes: 加法和减法都是做异或运算，比较简单，因此没有给出加法表。如2+3=1,因为(0010)2+(0011)2=(0001)2

## Slide 30: 典型纠错码—Reed-Solomon code
GF(24)的乘法表：
3.2 差错检测和纠正
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 15 | 13
3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2
4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 13 | 9
5 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 13 | 8 | 14 | 11 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6
6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 14 | 8 | 2 | 4
7 | 7 | 14 | 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11
8 | 8 | 3 | 11 | 6 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 15 | 7 | 10 | 2 | 9 | 1
9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4 | 13 | 5 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14
10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12
11 | 11 | 5 | 14 | 10 | 1 | 15 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3
12 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8
13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 15 | 11 | 6 | 3 | 14 | 10 | 7
14 | 14 | 15 | 1 | 13 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5
15 | 15 | 13 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10
Notes: 除法是乘法的逆运算，如2/14=2*(14的逆元）=2*3=6 //查上表可知 3*14=1，因此14的逆元为3

## Slide 31: 典型纠错码—Reed-Solomon code
第2步：定位错误的位置和值
  如果传输过程中有错，则接收数据就是原始数据叠加上错误数据，即
  假设有个错误，则syndrome可以重写为：
  定义一个多项式
  得到：
3.2 差错检测和纠正
红色箭头为运算主线
  本例中，有4个校验符号，因此能纠正2个错误, 其中X1，X2表示错误的位置，Y1，Y2表示错误的值
错误位置的定位为位置2和位置9，错误值为4和6
Notes: 红色运算都是GF(2^4)中的运算。例如：本例中a=2，在GF(2^4)中 2^2=4,2^9=10，因此e_1=2,e_2=9
参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/103888948?utm_source=wechat_session

## Slide 32: 典型纠错码—Reed-Solomon code
第3步：恢复原始信息
  将错误信息E(x)加到接收消息R(x)上，即可纠正错误信息
  删除冗余信息，即可恢复原始数据
3.2 差错检测和纠正
  原始数据
Notes: 参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/103888948?utm_source=wechat_session

## Slide 33
3. 差错检测
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
一位比特错
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
多位比特错
发送方
接收方
在传输过程中可能会产生比特差错：1  0， 0  1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。

## Slide 34
循环冗余检验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 原理
原始数据
CRC 冗余码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
组帧发送
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
CRC 运算在每组 M 后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码，然后构成一个帧发送出去。一共发送 (k + n) 位。

## Slide 35
CRC 冗余码的计算
原始数据
CRC
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
00…0
CRC
余数 R
n 位
发送方
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
CRC
余数
若余数=0，接受
若余数≠0，丢弃
接收方
发送的数据

## Slide 36
CRC 冗余码的计算
1，用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
2，得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q ，余数是 R，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
3，将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面，一起发送出去。
这种为了进行检错而添加的冗余码常称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。

## Slide 37
CRC 冗余码的计算举例
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
原始数据 M = 101001
除数 P = 1101
得到：
发送数据 = 101001001

## Slide 38
帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 39
广泛使用的生成多项式P(X)
CRC-16 = X16 +X15 + X2 + 1
CRC-CCITT = X16 +X12 + X5 + 1
CRC-32 = X32 +X26 + X23 + X22 + X16 +X12 + X11 +X10 + X8 +X7+ X5 +X4 + X2 + X + 1

## Slide 40
注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。
即：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
即：“凡是接收端数据链路层接受的帧均无差错”。

## Slide 41
注意：“无比特差错”与“无传输差错”是不同的
可靠传输：数据链路层的发送端发送什么，在接收端就收到什么。
传输差错可分为两大类：
  比特差错；
  传输差错：帧丢失、帧重复或帧失序等。
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。
要做到可靠传输，还必须再加上帧编号、确认和重传等机制。