## Slide 1
数字逻辑实验2：加法器
任课教师：吕泽均
日期：2022-11-09

## Slide 2: 实验内容
设计全加器；
利用半加器和全加器实现一个2位并行加法器。

## Slide 3
1位半加器原理图
真值表
输出布尔表达式

## Slide 4
1位全加器原理图
输出布尔表达式
真值表

## Slide 5
1位全加器BD图

## Slide 6
测试全加器是否设计正确
SW0(V17)
SW1(V16)
SW2(W16)
全加器
a_in
b_in
c_in
c_out
s_out
LD0(U16)
LD1(E19)
引脚分配

## Slide 7
引脚约束
Open Elaborated Design
E19
U16

## Slide 8
之后的步骤与上一个实验完全相同。这里简单复述一遍。
1.保存约束后，点击Run Synthesis。
2.Run Implementation
3.Generate Bitstream
4.Open Hardware Manager
5.找到设备
6.Program device

## Slide 9
二、使用全加器和半加器构建一个二位加法器
原理图

## Slide 10
二位加法器真值表
a0 | b0 | a1 | b1 | c1 | c_out | s1 | s0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 11
二位并行加法器BD图

## Slide 12
引脚分配
SW0(V17)
SW1(V16)
SW2(W16)
2位加法器
a0
a1
c_out
s0
LD0(U16)
b0
b1
SW3(W17)
s1
LD1(E19)
LD2(U19)
开关SW0-1表示一个二位二进制数
开关SW2-3表示另一个二位二进制数
灯LD0-LD1表示两个二进制数相加的和
灯LD2表示进位输出

## Slide 13
实验要求：
A1 | A0 | B1 | B0 | LED灯显示
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
实验板正常工作，并根据实验填写如下表格：

## Slide 14: 实验报告注意事项
1 提交word文档
2 所有内容写在模板的表格中
3 内容较为简略，文件大小控制在1M以内
4 排版需要注意
5 要有预期结果
6 邮件命名请一定参考实验报告要求
7 按时提交 提交一次

## Slide 15: 附录1
基本逻辑门IP实例
双击IP实例进行配置
  与门IP实例
    Number of Input Ports (2, 3, 4 ……)

## Slide 16: 附录2
基本触发器IP实例
双击IP实例进行配置
  D触发器
    Active Clk Edge
    Clear Port
    Preset Port

## Slide 17: 附录3
特殊IP实例
mux
  2选1
  4选1
  8选1
lab_clk
  输入时钟频率
    100MHz(通过W5引脚输入)
  输出时钟频率
    1Hz，2Hz，3Hz，……，100MHz