## Slide 1
数字逻辑实验4：译码器与编码器
任课教师：吕泽均
日期：2022-11-16

## Slide 2
数字逻辑实验4-1：译码器

## Slide 3: 实验要求
目的
  通过实验，使学生学会设计译码器。
内容
  使用基本门电路 IP 核设计一个3-8 译码器(Decoder)；根据真值表进行板级验证。

## Slide 4: Exp1. 3-8译码器
真值表
输出布尔表达式

## Slide 5: Exp1. 3-8译码器
使用与非门实现74LS138的电路原理图
如何化简得到输出的与非形式？
  要求将各输出变量化简成与非形式，搭建74LS138的内部实现电路。
Y0
Y1
……
Y7
=
?

## Slide 6: 管脚约束
为6个输入相应的拨码开关、8个输出指定相应的Led灯显示。

## Slide 7
数字逻辑实验4-2：编码器

## Slide 8: 实验要求
内容：
设计一个4-2优先编码器，依据真值表进行设计和验证（要求：仅用与非门实现）。
注意：
详细设计过程
画出卡洛图，并给出接口对应的表达式
原理图、引脚分配等重要步骤的截图以及说明
按实验手册上记录表在板上验证，填写实验结果

## Slide 9: 4-2优先编码器
写出输出变量的布尔表达式并化简
使用适当的逻辑门搭建4-2优先编码器。
V可以理解成Valid(有效)的缩写，指示编码输出(A1A0)是否有效。

## Slide 10: 附录1
基本逻辑门IP实例
双击IP实例进行配置
  与门IP实例
    Number of Input Ports (2, 3, 4 ……)

## Slide 11: 附录2
基本触发器IP实例
双击IP实例进行配置
  D触发器
    Active Clk Edge
    Clear Port
    Preset Port

## Slide 12: 附录3
特殊IP实例
mux
  2选1
  4选1
  8选1
lab_clk
  输入时钟频率
    100MHz(通过W5引脚输入)
  输出时钟频率
    1Hz，2Hz，3Hz，……，100MHz