## Slide 1
数字逻辑实验7：计数器

## Slide 2: 实验要求
内容
  设计一个 模8异步计数器；
  设计一个模5计数器。
    同步模式
    异步模式

## Slide 3: Exp1. 模8异步(asynchronous)计数器
功能示意图
  CLK：时钟输入端
  EN：使能端
  q2q1q0：计数输出端
功能描述
  当EN有效时，3位计数端（q2q1q0）依次输出000~111的计数值。
电路原理图
  3个串联的JK触发器
    时钟下降沿触发
      思考：为什么下降沿触发？(画波形图)
    J、K连接在一起作为使能端（EN）

## Slide 4: Exp2. 模5同步(synchronous)计数器
状态转换真值表
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | x
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | x
000
001
010
011
100

## Slide 5: Exp2. 模5同步(synchronous)计数器(续)
卡诺图
  JK-FF2
  JK-FF1

## Slide 6: Exp2. 模5同步(synchronous)计数器(续)
JK-FF0
电路原理图
  3个JK触发器使用同一个时钟(CLK)同步触发
  S为启动(Start)端
  Q2Q1Q0为3位计数输出端(范围：000~100，即十进制0~4)

## Slide 7: Exp2. 模5同步(synchronous)计数器(续)
Vivado中Block Design的电路原理图

## Slide 8: Exp2. 模5同步(synchronous)计数器(续)
引脚设置

## Slide 9: Exp3. 模5异步(asynchronous)计数器
电路示意图
  3个JK触发器串联
    下降沿触发：向上计数
    清零端CLR(低有效)
  计数到101(即十进制5)时，清零
    Q2Q1Q0 = 101
    用一个与非门对计数值5（101）译码，并将此与非门连接到触发器的清零CLR’输入上
000
001
010
011
100

## Slide 10: Exp3. 模5异步(asynchronous)计数器(续)
Vivado中Block Design的电路原理图
  JK触发器
    Active Clk Edge：Falling
    Clear Port：Yes

## Slide 11: 实验效果

## Slide 12: Exp3. 七段数码管(扩展)
4 个带小数点的七段共阳极数码管
  位选引脚
    U2(AN0)
    U4(AN0)
    V4(AN0)
    W4(AN0)
  段选引脚
    W7(A)
    W6(B)
    U8(C)
    V8(D)
    U5(E)
    V5(F)
    U7(G)
数码管驱动IP核
  4位输入数据
    d3，d2，d1，d0
  位选信号
    an0，an1，an2，an3
  段选信号
    a，b，c，d，e，f，g

## Slide 13: 附录1
基本逻辑门IP实例
双击IP实例进行配置
  与门IP实例
    Number of Input Ports (2, 3, 4 ……)

## Slide 14: 附录2
基本触发器IP实例
双击IP实例进行配置
  D触发器
    Active Clk Edge
    Clear Port
    Preset Port

## Slide 15: 附录3
特殊IP实例
mux
  2选1
  4选1
  8选1
lab_clk
  输入时钟频率
    100MHz(通过W5引脚输入)
  输出时钟频率
    1Hz，2Hz，3Hz，……，100MHz

## Slide 16: 附录3(续)
特殊IP实例
seg7_drv
  Input Bit Strobe
    yes/no
  Base Number
    Hex，Dec，Oct，Bin
  Segs Common Pole
    Common Anode
    Common Cathode
  Bits Common Pole
    Common Anode
    Common Cathode