## Slide 1
数字逻辑实验8：流水灯

## Slide 2: 实验要求
内容
  使用尽可能少的 D 触发器设计一个 4 位流水灯
    4 盏灯一字排列，从右到左，灯依次点亮熄灭，前一盏灯熄灭后，后一盏灯点亮。用 1 表示点亮，0 表示熄灭的话，那么 LED 灯呈现 0001->0010->0100->1000->0001 的循环。该电路还应该有一个使能开关，当开关闭合时，电路开始工作，否则电路保持在 0000。

## Slide 3: 1. 状态转换和状态转换真值表
状态转换
输出与输入无关，只与当前状态有关。
 | Reset=0 | Reset=1
000 | 001/0000 | 000/0000
001 | 010/0001 | 000/0001
010 | 011/0010 | 000/0010
011 | 100/0100 | 000/0100
100 | 001/1000 | 000/1000
Q0 | Q1 | Q2 | Reset | Q0* (D0) | Q1* (D1) | Q2* (D2) | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x

## Slide 4: 2. 状态方程和激励方程
状态方程

## Slide 5: 4. 输出方程
输出方程

## Slide 6: 4. 电路图

## Slide 7: 附录1
基本逻辑门IP实例
双击IP实例进行配置
  与门IP实例
    Number of Input Ports (2, 3, 4 ……)

## Slide 8: 附录2
基本触发器IP实例
双击IP实例进行配置
  D触发器
    Active Clk Edge
    Clear Port
    Preset Port

## Slide 9: 附录3
特殊IP实例
mux
  2选1
  4选1
  8选1
lab_clk
  输入时钟频率
    100MHz(通过W5引脚输入)
  输出时钟频率
    1Hz，2Hz，3Hz，……，100MHz

## Slide 10: 附录3(续)
特殊IP实例
seg7_drv
  Input Bit Strobe
    yes/no
  Base Number
    Hex，Dec，Oct，Bin
  Segs Common Pole
    Common Anode
    Common Cathode
  Bits Common Pole
    Common Anode
    Common Cathode