## Slide 1
1-19 已知补码如下，分别写出真值和原码。
(3) FFFH
12位负数
补码为： 1111 1111 1111B
原码为： 1000 0000 0001B=801H
真值为：-1
(4) 800H
12位负数
补码为：1000 0000 0000B
原码不存在
真值为：-1000 0000 0000B=-211=-2048

## Slide 2: 第三章
习题解答

## Slide 3
什么是实地址方式、保护方式和虚拟8086方式？它们分别使用什么存储模型？
实地址方式：与8086具有相同的基本结构，只能寻址1MB物理存储器空间，逻辑段最大不超过64KB；但可以使用32位寄存器、32位操作数和32位寻址方式；相当于可以进行32位处理的快速8086。实地址工作方式只能支持实地址存储模型。
保护方式：具有强大的段页式存储管理和特权与保护能力，使用全部32条地址总线，可寻址4GB物理存储器。保护方式通过描述符实现分段存储管理，每个逻辑段可达4GB。处理器工作在保护方式时，可以使用平展或段式存储模型。
虚拟8086方式：在保护方式下运行的类似实方式的运行环境，只能在1MB存储空间下使用“16位段”。 处理器工作在虚拟8086方式时，只能使用实地址存储模型。

## Slide 4
汇编语句有哪两种，每个语句由哪4个部分组成？
汇编语句有两种：执行性语句（处理器指令）、说明性语句（伪指令）。
每个语句有：标号、指令助记符、操作数或参数、注释4个部分组成。
3-2 什么是寻址方式？8086/8088微处理器有哪几种主要的寻址方式？
寻址方式是指指令的操作码寻找相应操作数的方式。主要的寻址方式有：固定寻址（堆栈存储器寻址等）、立即数寻址、寄存器寻址、存储器寻址、串操作指令寻址、I/O端口寻址方式，其中存储器寻址又可分为：直接、寄存器间接、基址加变址、寄存器相对和相对基址加变址。此外，程序控制指令还有直接、相对、寄存器间接、存储器间接等寻址方式。

## Slide 5
3-3 指出8086/8088下列指令源操作数的寻址方式。
（1）MOV AX，1200H （2） MOV BX，[1200H]
（3）MOV BX，[SI] （4） MOV BX，[SI+1200H]
（5）MOV [BX+SI]，AL （6） ADD AX，[BX+DI+20H]
（7）MUL BL （8） XLAT
（9）IN AL，DX （10）INC WORD PTR[BP+50H]
（1）立即寻址 （2）存储器直接寻址
（3）寄存器间接寻址 （4）寄存器相对寻址
（5）寄存器寻址 （6）相对基址加变址寻址
（7）寄存器寻址 （8）寄存器相对寻址（BX+索引值）
（9）间接端口寻址 （10）寄存器相对寻址

## Slide 6
3-4 指出8086/8088下列指令中存储器操作数物理地址的计数表达式。
（1）MOV AL，[DI] （2）MOV AX，[BX+SI]
（3）MOV 8[BX+DI]，AL （4）ADD AL，ES：[BX]
（5）SUB AX，[2400H] （6）ADC AX，[BX+DI+1200H]
（7）MOV CX，[BP+SI] （8）INC BYTP PTR[DI]
解：（1）PA=DS×16+DI （2）PA=DS×16+（BX+SI）
（3）PA=DS×16+（BX+DI+8） （4）PA=ES×16+BX
（5）PA=DS×16+2400H （6）PA=DS×16+（BX+DI+1200H）
（7）PA=SS×16+（BP+SI） （8）PA=DS×16+DI

## Slide 7
3-5 指出8086/8088下列指令的错误何在？
（1）MOV [SI]，IP （2）MOV CS，AX（3）MOV BL，SI+2 （4）MOV 60H，AL
（5）PUSH 2400H （6） INC [BX]（7）MUL－60H （8）ADD [2400H]，2AH
（9）MOV [BX]，[DI] （10）MOV SI，AL
解：（1）IP不可与内部寄存器之间实现直接数据传送
（2）目的操作数不能为代码段寄存器CS
（3）应是[SI+2]指示的内存单元的字节内容
（4）目的操作数不能为立即数
（5）PUSH的操作数不能为立即数
（6）间接寻址存储器数据指令要用TYPE PTR类型操作符来标识数据类型
（7）MUL 指令的源操作数不能为立即数
（8）需用TYPE PTR类型操作符来标识数据类型
（9）双操作数指令两者不能同时为存储器操作数
（10）AL为8位，SI为16位，数据类型不匹配

## Slide 8
3-6 说明MOV BX，DATA和MOV BX，0FFSET DATA指令之间的区别。
解： MOV BX，DATA ；DATA是字变量名，指令功能是把DATA变量的内容→BX
MOV BX，0FFSET DATA ；把DATA变量的段内偏移地址→BX
3-7 指出RET和IRET两条指令的区别，并说明各用在什么场合？
解：RET是过程返回，而IRET是中断返回。二者功能不同。

## Slide 9
3-8 设 SP=2000H，AX=3000H，BX=5000H，执行下列片段程序后，问 SP=？AX=？BX=？
PUSH AX
PUSH BX
POP AX
解：SP=1FFEH，AX=5000H，BX=5000H
3-9 假定PC机存储器低地址区有关单元的内容如下所示。
(20H)=3CH，(21H)=00H，(22H)=86H，(23H)=0EH
且 CS=2000H，IP=0010H，SS=1000H，SP=0100H
FLAGS = 0240H，这时若执行INT 8指令，试问：
（1）程序转向从何处执行（用物理地址回答）？
（2）栈顶6个存储单元的地址（用逻辑地址回答）及内容分别是什么？
解： （1）PA=0E86×10H + 003CH = 0E89CH
（2）LA=1000：00FAH～1000：00FFH;内容分别为 0012H、2000H、0240H。

## Slide 10
3-10 阅读下列程序段，指出每条指令执行以后有关寄存器的内容是什么？
MOV AX，0ABCH ； AX= 0ABCH
DEC AX ； AX= 0ABBH
AND AX，00FFH ； AX= 00BBH
MOV CL，4 ； CL= 4
SAL AL，1 ；AL= 76H，CF=1
MOV CL，AL；CL=76H；
ADD CL，78H；CL=0EEH，CF=0；
PUSH AX；AX=0076H；
POP BX；BX=0076H；

## Slide 11
3-11某程序段为
2000H：304CH ABC：MOV AX，1234H
。。。
2000H：307EH JNE ABC
试问代码段中跳转指令的操作数为何值?
解：操作数为（由于 IP+位移量=目标地址）
304CH－（307E+2）=0CCH（-34的补码）
3-12若AX=5555H，BX=FF00H，试问在下列程序段执行后，AX=？BX=？CF=？
AND AX，BX ；AX=5500H
XOR AX，AX ；AX=0000H
NOT BX
解：AX=0000H，BX=00FFH，CF=0

## Slide 12
3-13若DS=3000H，BX=2000H，SI=0100H，ES=4000H，计算出下述各条指令中存储器操作数的物理地址。
（1）MOV [BX]，AH （2） ADD AL，[BX+SI+1000H]
（3）MOV AL，[BX+SI] （4）SUB AL，ES：[BX]
解：（1）PA=30000+2000=32000H
（2）PA=30000+2000+0100+1000=33100H
（3）PA=30000+2000+0100=32100H
（4）PA=40000+2000=42000H
3-14试比较SUB AL，09H与CMP AL，09H这两条指令的异同，若AL=08H，分别执行下述两条指令后，SF=？CF=？OF=？ZF=？
解：在SUB指令中，将AL-09H的值赋给AL，而CMP指令只影响标志，不保存结果。
SUB AL，09H ；SF=1，CF=1，OF=0，ZF=0，AL=0FFH
CMP AL，09 ；SF=1，CF=1，OF=0，ZF=0，AL=08H

## Slide 13
3-15 若要完成两个压缩BCD码相减(67-76)，结果仍为BCD数，试编写该程序段。问执行程序后，AL=？CF=？
MOV AL,67H
SUB AL,76H
DAS ；执行后AL=91H,CF=1
3-16 选用最少的指令，实现下述要求的功能。
（1）AH的高4位清零
（2）AL的高4位取反
（3）AL的高4位移到低4位，高4位清零
（4）AH的低4位移到高4位，低4位清零
解：（1）AND AH，0FH （2）XOR AL，0F0H
（3）MOV CL，4 SHR AL，CL
（4）MOV CL，4 SHL AH，CL

## Slide 14
3-17设BX=6D16H，AX=1100H，写出下列两条指令执行后BX寄存器中的内容。
MOV CL，06H ；CL=06H
ROL AX，CL ；AX=4004H
SHR BX，CL ；BX=01B4H
解：BX=01B4H
3-18 设初值AX=0119H，执行下列程序段后AX=？
MOV CH，AH ；CH=01H
ADD AL，AH ； AL=1AH，AF=0，CF=0
DAA ；AL=20，AF=1，CF=0
XCHG AL，CH ；AL=01H，CH=20H
ADC AL，34H ；AL=01H+34H=35H
DAA ；AL=35H
MOV AH，AL ；AH=35H
MOV AL，CH ；AL=20H
HLT
解：AX=3520H

## Slide 15
3-19设初值AX=6264H，，CX=0004H，在执行下列程序段后AX=？
AND AX，AX ；AX=6264H，ZF=0
JZ DONE
SHL CX，1 ；CX=0008H
ROR AX，CL ；AX=6462H
DONE： OR AX，1234H ；AX=7676H
解：AX=7676H
3-20哪个段寄存器不能从堆栈中弹出？
解：CS段寄存器不能从堆栈中弹出。
POP CS是错误的，CS不能做目的操作数。

## Slide 16
3-21如果堆栈底部定位在存储器位置02200H，试问SS和SP中将装入什么值？
解：SS=0220H，SP=0000H
3-22若AX=1001H，DX=20FFH，当执行ADD AX，DX指令后，请列出和数及标志寄存器中每个位的内容（CF、AF、SF、ZF和OF）。
解：AX=3100H， CF=0；AF=1；SF=0；ZF=0；OF=0。
3-23若DL=0F3H，BH=72H，当从DL减去BH后，列出差数及标志寄存器各位的内容。
解：差数为81H，AF=0，SF=1，ZF=0，OF=0，CF=0

## Slide 17
3-24 当两个16位数相乘时，乘积放在哪两个寄存器中？并指出积的高有效位和低有效位分别防在哪个寄存器中？CF和OF两个标志位是什么？
解：乘积放在DX，AX中，高16位放在DX中，低16位放在AX中，当DX≠0时，CF=OF=1，否则 CF=OF=0 。
3-25当执行8位数除法指令时，被除数放在哪个寄存器中？当执行16位除法指令时，商数放在哪个寄存器中？
解：8位除法时，被除数放在AX中；16位除法时，商数放于AX中。
3-26执行除法指令时，微处理器能检测出哪种类型的错误？叙述它的处理过程。
解：若除法运算所得的商位数大于除数的位数，即超出指令允许的商的范围，则系统将其当作除数为0处理，自动产生类型0中断，CPU将转去执行类型0中断服务程序，此时所得的商数和余数均无效。在进行类型0中断处理时，先是将标志位进栈，IF和TF清0，接着是CS和IP的内容进栈；然后将0、1两单元的内容填入IP，而将2、3两单元的内容填入CS；进入0号中断的处理程序。

## Slide 18
3-27试写出一个程序段，用CL中的数据除BL中的数据，然后将结果乘2，最后的结果的存入DX寄存器中的16位数。
解：MOV AH，0
MOV AL，BL ；装入被除数
DIV CL ；除以CL
MOV AH，0 ；忽略余数
SHL AX，1 ；商乘以2
MOV DX，AX ；转存入DX
3-29 设计一个程序段，将DI中的最右5位置1，而不改变DI中的其他位，结果存入SI中。
OR DI,001FH
MOV SI,DI

## Slide 19
3.30 选择正确的指令以实现下列任务。
(1) 把DI右移3位，再把0移入最高位。
MOV CL,3
SHR DI,CL
(2) 把AL中的所有位左移一位，使0移入最低位。
SAL AL,1
(3) AL循环左移3位。
MOV CL,3
ROL AL,CL
(4) DX带进位循环右移一位。
RCR DX,1

## Slide 20
3-31 见附录习题答案。
3-32 REPE CMPSB指令实现什么功能，与 REPE CMPSD指令有何区别。
REPE CMPSB 为等于0重复串比较指令，对两个字节数据块的元素一一进行比较，找不相等的元素。每次可比较1字节数据。
REPE CMPSD与REPE CMBSB功能相同，只是对双字数据块的元素进行比较，每次可比较4字节数据。
3-33 REPZ SCASB指令完成什么操作？与 REPZ SCASD指令有何区别。
二者均为从目标串查找关键字，直到ZF=1（找到关键字）或CX=0（未找到）为止。
REPZ SCASB 每次查找字符串长度为1字节；
REPZ SCASD 每次查找字符串长度为双字。

## Slide 21
3-34 程序无条件转移到以下不同位移量的目标地址，使用何种类型的JMP指令。
（1）位移量为0120H字节。-------段内直接转移
（2）位移量为0012H字节。-------段内直接转移
（3）位移量为12000H字节。-------段间直接转移
3-35 已知指令JMP NEAR PROG1 在程序代码中的偏移地址为2105H，其机器码为E91234H。执行该指令后，问程序转移的偏移地址是多少？
JMP NEAR PROG1为段内近转移指令，程序转移的偏移地址为：2105H+3+3412H=551AH。

## Slide 22
3-36 指令JMP [DI]和JMP FAR PTR[DI]有何区别？
JMP [DI]为段内间接转移指令，DI中内容为转移目标偏移地址； JMP FAR PTR[DI]为段间直接远转移指令，[DI]中为目标标号。
3-37 参考答案
3-38 带参数的返回指令用在什么场合？设栈顶地址为2000H，执行RET 0008后，SP的值是多少？
带参数的返回指令用在调用程序通过堆栈向过程传送一些参数的场合，并在过程运行中使用这些参数，在过程执行完毕，这次参数应弹出堆栈作废。RET n相当于两条指令
RET
ADD SP,n
若为段间调用，执行RET 0008指令后，SP=2000+8+4=200CH；
若为段内调用，则SP =2000+8+2=200AH。

## Slide 23
3-39 在执行中断返回指令IRET和过程返回指令RET时，具体操作内容有什么区别？
执行IRET指令的具体操作含3步：
先从堆栈弹出IP值，再弹出CS值，最后弹出FLAGS的值。
过程返回指令RET则只有前两步，无第三步。

## Slide 24: 第四章
习题解答

## Slide 25
4.3、4.6、4.8、4.10、4.11、4.15、4.16、4.21参考附录习题答案。
4.12-14、4.17-19、4.20编程并上机调试。
4-1 MOV BX,DATA和MOV BX,OFFSET DATA指令之间有何区别？
前者把变量DATA中的内容传送给BX；
后者把变量DATA的偏移地址送给BX。
4-2 指令语句 AND AX,OPD1 AND OPD2中，OPD1和OPD2是两个已赋值的变量，两个AND在含义上和操作上有何区别？
均为逻辑‘与’运算，前者为助记符，出现在操作码部分，其运算是在执行指令时完成；后者为运算符，出现在操作数部分，是在汇编时由汇编程序完成。

## Slide 26
4-4 已知某数据段中由
COUNT1 EQU 16H
COUNT2 DW 16H
则下面两条指令有何异同点：
MOV AX,COUNT1
MOV BX,COUNT2
解答：执行完后AX=BX=0016H，前者将立即数传送给AX,后者将变量COUNT2变量内容传送给BX。
4-5 下列程序段执行后，寄存器AX、BX和CX的内容分别是多少？
ORG 0202H
DA_WORD DW 20H
MOV AX,DA_WORD
MOV BX,OFFSET DA_WORD
MOV CL,BYTE PTR DA_WORD
MOV CH,TYPE DA_WORD
解答：AX=0020H, BX=0202H, CX=0220H

## Slide 27
4-7 假设数据段的定义如下所示：
P1 DW ?
P2 DB 32 DUP(?)
PLENTH EQU $-P1
PLENTH 的值为多少？它表示什么意义？
PLENTH的值为34，表示P1和P2定义的数组变量所占用的内存空间的字节数。
4-9 某数据段数据区如下表示，画出该数据段内容在内存中的存放形式（用十六进制补码表示，按字节组织）。

## Slide 28
DATA SEGMENT
DB1 DB 12H,34H,0,56H
DW1 DW 78H,90H,0AB46H,1234H
ADR1 DW DB1
ADR2 DW DW1
AAA DW $-DB1
BUF DB 5 DUP(0)
DATA ENDS
DB1 | 12 |  | 46 | AAA | 10
 | 34 |  | D5 |  | 00
 | 00 |  | 34 | BUF | 00
 | 56 |  | 12 |  | 00
DW1 | 78 | ADR1 | 00 |  | 00
 | 00 |  | 00 |  | 00
 | F0 | ADR2 | 04 |  | 00
 | 00 |  | 00 |  | 

## Slide 29
补例1
以下数据区在内存中如何存储？
DATA SEGMENT
MEMS DB ‘TOM..’ , 20
DB ‘CATE’ , 25
DATA ENDS
54
4F
4D
2E
2E
14
43
41
54
45
19

## Slide 30
补例2 阅读程序段说明程序段的功能
DATA SEGMENT
A DB ‘123ABC’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA BX,A LOOP LP
MOV CX,6 MOV AH,4CH
LP: MOV AH,2 INT 21H
MOV AL,[BX]
XCHG AL,DL
INC BX CODE ENDS
INT 21H END START
在屏幕上依次输出
123ABC

## Slide 31
补例3
DATA SEGMENT
TABLE DW 3400H,5600H,2300H,4500H,2300H,1200H,
2344H,3500H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV BX,OFFSET TABLE
MOV SI,06H
A: JMP DWORD PTR [BX+SI+2]
程序执行完标号为A的指令后：CS= ,IP= 。
1200H 2300H

## Slide 32
补例4 如果从380H端口输入45H，则程序执行后BX= ,AL= .SUM0~SUM7的内容为： 。
DATA SEGMENT
SUM DB 8 DUP(0)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA JNC NEXT1
MOV DS,AX MOV BYTE PTR[BX],0FFH
LEA BX,SUM JMP NEXT2
MOV DX,380H NEXT1:MOV BYTE PTR[BX],0
IN AL,DX NEXT2:INC BX
MOV CX,8 LOOP NEXT
NEXT: ROR AL,1 ⁞
8, 45H
FF,0,FF,0,0,0,FF,0

## Slide 33
实验题目
1、编写一个程序，使存放在DATA和DATA+1 单元的两个8位带符号数相乘，并将乘积存放在 DATA +2 和 DATA+3 单元（高位在后）中。
2、用子程序调用的方法编程完成 0~9 的BCD数累加，并在屏幕上显示。
3、当从键盘输入1、2、3时，屏幕上对应显示字母A、B、C。
4、统计内存数据段的Table为首地址的100个8位带符号数中正数、负数和零元素的个数。
33